Утверждаю

Глава Новицкого сельского поселения

Партизанского муниципального района

Приморского края

________________ А.В. Зражевский

«23» января 2013 г.

Техническое задание

для проведения ЗАПРОСА КОТИРОВОК на право

заключения МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта  НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ (РАСЧИСТКА ДОРОГ ОТ СНЕГА) В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

с. Новицкое

2013 год

I. Инструкция по содержанию внутрипоселковых дорог (расчистка дорог от снега) в населенных пунктах Новицкого сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Инструкция по оценке качества выполненных работ и временная технология по содержанию внутрипоселковых дорог (расчистка дорог от снега) в населенных пунктах Новицкого сельского поселения (далее по тексту - Инструкция) разработана с целью оценки деятельности предприятий - исполнителей муниципального заказа на выполнение работ по текущему содержанию дорог, заключивших муниципальные контракты на выполнение данных работ.

1.2. Оценка деятельности предприятий (исполнителей муниципального заказа) производится по конечному результату работы с учетом достигнутого качества содержания территории. За неудовлетворительное качество текущего содержания дорог муниципальный заказчик производит удержание денежных средств в соответствии с разделом 6 «Методика оценки качества текущего содержания и оплаты уборочных работ» настоящей Инструкции.

2. Основные требования к зимней уборке дорог

Проезжая часть дорог и улиц, поверхность обочин, откосов земляного полотна должны быть чистыми, без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству. Основными задачами Заказчиков работ по текущему содержанию дорог являются организация работ по предупреждению образования скользкости на дорогах и своевременная ее ликвидация, принятие мер по обеспечению безопасного и удобного проезда по дорогам и недопущению перерывов движения из-за неудовлетворительного зимнего содержания дорожного покрытия. Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств.

3. Основные операции зимней механизированной уборки дорог

3.1. Основными операциями зимней механизированной уборки дорог являются:

а) сгребание снега, расчистка перекрестков и выполнение разрывов в снежных валах

в) формирование снежного вала

г) очистка обочин дороги от снега и снежных валов

д) уширение полосы расчистки

е) ликвидация снежного наката и расчистка снежных заносов

ж) расчистка снежных завалов и снегопадных отложений в местах локального накопления снега, формирование и удаление снежных валов

з) прокладка снежных траншей

и) удаление снежных валов

4. Сгребание снега

4.1. Механизированное сгребание с дорог должно начинаться не позднее образования высоты рыхлой снежной массы на дорожном полотне 5 - 8 см, что соответствует 11 см свежевыпавшего неуплотненного снега.

4.2. При длительных снегопадах циклы механизированного сгребания с дорог снега должны осуществляться через каждые 8 см свежевыпавшего (не уплотненного колесами машин) снега.

4.3. Сгребание с проезжей части снега должно производиться с таким расчетом, чтобы снегоочистка осуществлялась на всю ширину покрытия, предусмотренную принятым уровнем содержания дороги.

Снег с проезжей части следует сдвигать на обочины и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 - 2,5 м

4.4. Окончание снегоочистки принимается с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ. При снегопаде в ночное время суток - дороги должны быть очищены в течение 1-ого дня.

5. Формирование снежных валов.

5.1. По окончании механизированного сгребания снега выполняются работы по формированию снежных валов.

Ширина снежного вала не должна превышать 0,5 метра.

5.2. Формирование снежного вала не допускается:

а) на пересечениях всех дорог в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

б) ближе 20 метров от остановочного пункта общественного транспорта;

в) ближе 5 метров от пешеходного перехода;

г) на тротуарах, пешеходных дорожках.

6. Методика оценки качества

текущего содержания и оплаты уборочных работ

6.1. Приемка элементов дорожной сети производится комплексно при условии соответствия их требованиям настоящей Инструкции.

6.2. При обнаружении во время проверки дорог, на которых хотя бы один из критериев качества не соответствует установленным нормативам, применяются понижающие коэффициенты.

6.3. При несвоевременном и некачественном выполнении прочих работ по благоустройству применять понижающий коэффициент - 0,05 к стоимости содержания дорог.

II. Перечень внутрипоселковых дорог Новицкого сельского поселения

| №пп | Местонахождение объекта | Протяженность, км | Дорожное покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Новицкое |  |  |
| 1 | ул. Восточная | 0,580 | грунтовая |
| 2 | ул. Нагорная | 0,502 | грунтовая |
| 3 | ул. Приморская | 0,342 | грунтовая |
| 4 | ул. Юбилейная | 0,262 | грунтовая |
| 5 | ул. Южная | 1,4 | грунтовая |
| 6 | пер. Весенний | 0,5 | асфальтобетонная |
| 7 | ул. Весенняя | 0,3 | асфальтобетонная |
| 8 | ул. Лазо | 1,5 | асфальтобетонная |
| 9 | ул. Лесная | 0,5 | асфальтобетонная |
| 10 | ул. Луговая | 0,6 | асфальтобетонная |
| 11 | ул.Матросова | 1,5 | асфальтобетонная |
| 12 | ул.Моисеенко | 0,3 | асфальтобетонная |
| 13 | ул. Муравьева | 0,4 | асфальтобетонная |
| 14 | ул. Партизанская | 1,315 | асфальтобетонная |
| 15 | ул. Садовая | 1,1 | асфальтобетонная |
| 16 | ул. Стрельникова | 0,7 | асфальтобетонная |
| 17 | дорога к кладбищу | 0,5 | грунтовая |
|  | ИТОГО | 12,3 |  |
|  | с. Фроловка |  |  |
| 1 | ул. Г.Семича | 1,6 | грунтовая |
| 2 | ул. Кооперативная | 1,0 | грунтовая |
| 3 | ул. Луговая | 1,1 | грунтовая |
| 4 | ул. Малиновского | 2,5 | грунтовая |
| 5 | ул. Заречная | 0,8 | грунтовая |
| 6 | ул. Молодежная | 0,8 | грунтовая |
| 7 | ул. Садовая | 0,7 | грунтовая |
| 8 | ул. Совхозная | 0,2 | грунтовая |
| 9 | ул. Юбилейная | 1,031 | грунтовая |
| 10 | ул. Л.Чайкиной | 0,9 | грунтовая |
| 11 | ул. Дорожная | 0,2 | грунтовая |
| 12 | ул. Лазо | 1,2 | асфальтобетонная |
| 13 | ул. Солоненко | 0,35 |  |
|  | ИТОГО | 12,381 |  |
|  | пос. Николаевка |  |  |
| 1 | ул. Дальняя | 0,3 | грунтовая |
| 2 | ул. Беляева | 3,0 | грунтовая |
| 3 | ул. Дорожная | 0,1 | грунтовая |
| 4 | ул. Ключевая | 0,5 | грунтовая |
| 5 | ул. Лазо | 1,1 | грунтовая |
| 6 | ул. Речная | 0,8 | грунтовая |
| 7 | ул. Советская | 1,14 | грунтовая |
| 8 | ул. Шоссейная | 1,324 | грунтовая |
| 9 | ул. Совхозная | 1,0 | грунтовая |
| 10 | ул. Набережная | 1,8 | грунтовая |
| 11 | дорога к кладбищу | 0,5 | грунтовая |
|  | ИТОГО | 11,564 |  |

ИТОГО:   36,2км.

_____________________