ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Публичные слушания назначены решением Муниципального комитета Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района от 08.11.2012 № 63.

Решение обнародовано в  газете «Новицкий Вестник» №29 от 12 ноября 2012 г.

Тема публичных слушаний:

Муниципальный правовой акт  «Об утверждении проекта Генерального плана Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края».

Дата проведения публичных слушаний: 07 декабря  2012 года.

Место проведения публичных слушаний село Новицкое в 17-00 в Доме Культуры.

(№ п/п, Вопросы, вынесенные на публичные (общественные) слушания для обсуждения; Предложения и рекомендации населения, иных участников публичных слушаний; Предложение внесено (поддержано); Дата внесения; Примечание)

Российская федерация

Общество с ограниченной ответственностью

Проектно-Строительная Компания «Стройрегион»

Свидетельство СРО РОАиП «СОЮЗ»

№ 0008-2010-2722065963-П-137

Шифр:

Экз. № ________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Положения  проекта генерального плана

Том 1

2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  |
| --- | --- |
| Общие сведения |  |
| Основные проблемы градостроительного развития Новицкого сельского поселения | 9 |
| 1.Цели и задачи территориального планирования | 10 |
| 2.Мероприятия по территориальному планирования | 11 |
| 2.1. Архитектурно-планировочная структура и функциональная организация территории Новицкого сельского поселения | 12 |
| 2.2. Функциональное зонирование территории сельского поселения | 15 |
| 2.2.1. Функциональные зоны | 16 |
| 2.2.2. Параметры развития планируемых функциональных зон | 18 |
| 2.3. Зоны с особыми условиями использованиями территории | 32 |
| 2.3.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов | 32 |
| 2.3.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | 34 |
| 2.3.3. Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских объектов | 38 |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ВВЕДЕНИЕ

Проект Генерального плана Новицкого сельского поселения разработан обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания «Стройрегион» на основании долгосрочного муниципального контракта, в соответствии с заданием, утвержденным Главой администрации сельского поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим направления градостроительного и социально-экономического развития и мероприятия, направленные на повышение качества жизни населения, эффективности функционирования сельских территорий и их инвестиционной привлекательности, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное природопользование, сохранение и улучшение окружающей природной среды.

В проекте определены перспективы социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения на период до 2030 года с выделением  расчетного периода 2020 года.

Актуальность подготовки проекта Генерального плана Новицкого сельского поселения обусловлена:

- необходимостью обеспечения согласованного развития сельского поселения в структуре Партизанского муниципального района в соответствии со Схемой территориального планирования Партизанского района;

-необходимостью подготовки документа территориального планирования муниципального образования, соответствующего требованиям современного законодательства;

- изменения социально-экономической и демографической ситуаций;

- необходимостью сохранения объектов культурного и природоохранного наследия и формированию зон их охраны.

Проект Генерального плана основывается на следующих документах:

-  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 08.07.1999г. № 138-ФЗ «Гражданский Кодекс РФ», часть 1;

- Федеральный закон от 08.07.1999г. № 138-ФЗ «Гражданский Кодекс РФ», часть 1;

- Федеральный закон от 17.11.1995г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Постановление Администрации Приморского края от 26.09.2008 № 238-па "Об утверждении Порядка рассмотрения проектов документов территориального планирования, подлежащих согласованию Администрацией Приморского края, и подготовки по ним заключений".

При разработке Генерального плана учитывалась следующая документация:

- Схема территориального планирования Партизанского муниципального района, разработанная  ООО «Урбан-План» в 2007 году;

- Комплексная муниципальная программа «Проведение благоустройства, озеленения и санитарной очистке территории в населенных пунктах Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района на 2012-2015 годы»

- Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новицкого сельского поселения на 2012-2020 годы»

- Муниципальная целевая программа «Программа капитального  ремонта  объектов жилищно-коммунального  назначения  Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района на 2012 год»

Исходной информацией для разработки проекта явились:

- Закон Приморского края от 10 ноября 2004 года № 158 «О Партизанском муниципальном районе»;

- Кадастровый план территории;

-Список реестра юридических лиц, предпринимателей Новицкого сельского поселения;

-  Топографические планы масштаба 1: 2 000;

- цифровая топографическая карта партизанского района масштаба 1:10 000, 1:25 000;

-  Ранее разработанные документы территориального планирования населенных пунктов Новицкого сельского поселения;

-   Устав Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края;

- Перечень промышленных и обслуживающих предприятий, действующих на территории Новицкого сельского поселения на 2012 год;

- перечень объектов физической культуры и спорта на территории поселения  на 2012 год;

- перечень маршрутов автотранспорта, связывающего территорию поселения с другими населенными пунктами  Партизанского района и Приморского края на 2012 год;

- Данные о численности, составе населения населенных пунктов поселения на 2012 год;

- Данные об инженерной инфраструктуре поселения на 2012 год;

- Данные об объектах образования поселения на 2012 год;

- Данные об объектах медицинского обслуживания поселения на 2012 год;

Общие сведения

Новицкого сельское поселение расположено в долине реки Партизанская.  Основные отрасли экономического развития поселения – производство  строительных материалов, лесозаготовка, производство сельскохозяйственной продукции.

Важным градообразующим фактором является автодорога автомагистрали  краевого значения Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, проходящая по территории Новицкого сельского поселения и связывающая поселение с другими  районами края. Наличие краевой автодороги обусловило развитие системы дорожного сервиса и обслуживания.

На территории Новицкого сельского поселения расположено предприятие по производству извести ООО ПКФ «Карбонат», 3 фермерских хозяйства, занимающиеся растениеводством, 3 АЗС, объекты торговли, объекты обслуживания. Население занимается ведением личных подсобных хозяйств.

Границы поселения установлены в соответствии с  Законом Приморского края от 10 ноября 2004 года № 158 «О Партизанском муниципальном районе». Площадь территории поселения составляет 6885 га. Земли являются экономической основой    поселения, и одним из основных источников дохода жителей. Территория поселения относится к категории земель – земли поселений, часть территории относится к водному фонду

Численность постоянного населения на 1 января 2012 г. составила 6043  человек, что составляет 20 % от численности населения Партизанского района,

Демографическая структура населения на  2012 год  представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Название населенного пункта | Численность всего | Трудо- способного возраста | Пенси-онного возраста | Дети школьного возраста | Дети дошколь- ного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новицкое | 1597 | 858 | 391 | 206 | 142 |
| п. Николаевка | 3412 | 2275 | 530 | 322 | 285 |
| с. Фроловка | 998 | 491 | 251 | 165 | 91 |
| х. Орел | 14 | 8 | 6 | - | - |
| ж.д.рз-д Водопадный | 22 | 16 | 6 | - | - |

Основные проблемы градостроительного развития

Новицкого сельского поселения

Архитектурно-планировочные проблемы

| • | расчлененность территории сельского поселения автомагистралью краевого значения Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, протяженность транспортных связей |
| --- | --- |
| • | неупорядоченность функциональной структуры поселения (размещение производственных, транспортных, коммунальных объектов в зоне жилой и общественной застройки,); |
| • | наличие ограничений градостроительной деятельности в границах водоохранных зон открытых водоемов, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; санитарного разрыва от автомагистрали краевого значения Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, (автодорога III категории) |
| • | Наличие на территории поселения действующего военного аэродрома, других объектов МО РФ |
| • | Часть территории поселения находится в зоне возможного подтопления рекой Партизанской, ее притоками |

Социально-экономические проблемы:

| • | низкий процент трудоспособного населения; |
| --- | --- |
| • | отсутствие достаточного количества мест приложения труда |
| • | низкий уровень обеспеченности образовательной системы, системы здравоохранения, системы социальной защиты; |
| • | низкий уровень обеспеченности учреждениям культуры и искусства, физкультурно-спортивным сооружениям, предприятиям бытового обслуживания; |
| • | наличие ветхого общественного и жилого фонда; |
| • | высокий процент износа коммунальных сетей; |

Проблемы транспортного обслуживания:

| • | наличие значительного потока транзитного автотранспорта, проходящего через всю территорию поселения; |
| --- | --- |

Проблемы инженерного обеспечения:

| • | отсутствие проекта зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения; |
| --- | --- |
| • | высокий процент износа инженерных сетей . |
| • | отсутствие сети дождевой канализации, отсутствие сооружений очистки поверхностного стока с автомагистрали краевого значения Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, отсутствие очистных сооружений отработанных вод на производственных объектах; |

Экологические проблемы

| • | наличие зоны акустического дискомфорта от автомагистрали краевого значения Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово |
| --- | --- |
| • | отсутствие единой системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока автомагистрали краевого значения Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово (автодорога III категории), отработанных вод на производственных объектах; |
| • | не соблюдение режимов зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения; |
| • | наличие в жилой и общественной зоне производственных и коммунальных объектов, требующих организации санитарно-защитной зоны. |

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью территориального планирования Новицкого сельского поселения является создание градостроительными средствами условий для роста качества жизни населения и экономики села, повышение эффективности функционирования сельских территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение экологической безопасности развития сельского поселения.

Задачами территориального планирования развития Новицкого сельского поселения являются:

- разработка основных направлений устойчивого развития территории Новицкого сельского поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Партизанского муниципального района;

- разработка основных направлений градостроительного развития Новицкого сельского поселения с учетом особенностей социально-экономического развития, природных и планировочных условий;

- организация планировочной структуры Новицкого сельского поселения, обеспечивающая структурную преемственность в организации сельского пространства и включение в  него территорий и объектов нового строительства;

- выявление зон различного функционального назначения, параметров их планируемого развития и ограничений на использование территорий в этих зонах;

- определение зон с особыми условиями использования территории;

- определение основных направлений развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- определение границ территорий объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления Новицкого сельского поселения;

- определение основных направлений улучшения экологической обстановки градостроительными средствами;

- выявление территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- определение перечня мероприятий по территориальному планированию с указанием на последовательность их выполнения.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Перечень мероприятий по территориальному планированию, включенных в Генеральный план Новицкого сельского поселения затрагивает комплекс нормативно-правовых, научных, проектных и планово-программных работ.

С позиций современного видения задач градостроительного проектирования и понимания задач реализации генерального плана, на основе материалов генерального плана должен быть разработан перечень мероприятий, осуществление которых направлено на реализацию генерального плана в режиме постоянного мониторинга.

При разработке Генерального плана Новицкого сельского поселения решаются важные для поселения вопросы функционального зонирования территории, развития улично-дорожной сети, развития транспортной инфраструктуры, развития инженерной инфраструктуры и др. При этом возникают различные варианты решения, определяющие перечень мероприятий по реализации Генерального плана. Основными компонентами проекта реализации являются:

- мероприятия правового обеспечения реализации Генерального плана Новицкого сельского поселения;

- мероприятия по разработке проектов инженерно – транспортной инфраструктуры Новицкого сельского поселения;

- мероприятия по созданию благоприятных условий жизнедеятельности, охране окружающей среды Новицкого сельского поселения;

- мероприятия по созданию условий для развития жилых зон;

- мероприятия по созданию условий для развития объектов социального, культурного и бытового  обслуживания населения;

2.1. Архитектурно-планировочная структура и функциональная организация территории Новицкого сельского поселения

В соответствии со Схемой территориального планирования Партизанского муниципального района в системе расселений Новицкое сельское поселение относится к селениям с производством строительных материалов, сельскохозяйственной продукции.

Проектом предусматривается территориальное развитие Новицкого сельского поселения до расчетного срока в границах, определенных Законом Приморского края от 10 ноября 2004 года № 158 «О Партизанском муниципальном районе», с использованием под жилую, общественную и промышленную застройку имеющихся свободных территорий.

Проектом генерального плана предусматривается расширение градообразующей базы – выделение производственных зон для размещения существующих и новых промышленных предприятий, выделение коммунальных зон на месте существующих коммунальных и складских объектов, зон  общественного центра.

Развитие зон  общественного центра предполагает:

– формирование центров обслуживания;

– формирование зоны учреждений образования, социального обеспечения,  учреждений здравоохранения;

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает формирование транспортно-коммуникационной и функционально-планировочной структуры Новицкого сельского поселения и предусматривает:

- выполнение мероприятий, определенных Комплексной муниципальной программой «Проведение благоустройства, озеленения и санитарной очистке территории в населенных пунктах Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района на 2012-2015 годы»,

- асфальтирование и содержание местных автомобильных дорог;

- правовое и информационное содействие развитию бизнес-использования придорожных территорий (строительство мотелей, кемпингов, предприятий автосервиса, общественного питания, торговли).

Развитие жилых зон связано с развитием жилищного комплекса и направлено на повышение уровня средней обеспеченности населения жильем, качества жилой среды и уровня комплексности жилой застройки.

Основными мероприятиями в жилых зонах являются:

- реконструкция многоквартирной  застройки,

- уплотнение существующей застройки;

- реконструкция жилой застройки с заменой ветхого жилого фонда;

Размещение нового жилищного строительства планируется путем реконструкции, замены ветхого фонда, рационального использования  территории с целью полного использования улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций.

Новое жилищное строительство рассчитано в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011  и социально-демографической ситуацией.    В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 - норма площади квартиры или усадебного дома площади на одного человека принята на 1-ю очередь для социального жилья – 18 м2  на человека,  для массового жилья – 20 м2  на человека.

Развитие производственных зон предполагает:

– интенсификацию использования территории, упорядочение планировки и застройки существующих производственных объектов;

– размещение новых мест приложения труда;

–освоение площадок недействующих производственных объектов для размещения производственных, складских и коммунальных объектов;

– трансформацию территории индивидуальной жилой застройки с ветхим жилищным фондом, находящуюся в санитарно-защитной зоне предприятий под коммунально-производственную зону;

– резервирование территорий для перспективного развития.

Развитие коммунальных зон предполагает:

реконструкцию и модернизацию централизованной системы инженерных коммуникаций и сооружений для обеспечения надежности и эффективности функционирования инженерных систем, улучшения экологического состояния прилегающих территорий, поверхностных водоемов и подземных источников питьевого водоснабжения.

-сокращение территорий, занимаемых объектами инженерной инфраструктуры за счет более рационального  их использования, рационализации технологических процессов и модернизации оборудования;

- реконструкция систем бытовой канализации, замена труб, озеленение площадки очистных сооружений);

-создание очистных сооружений

-благоустройство площадок водозаборных скважин (ограждение, асфальтирование и озеленение площадок);

-благоустройство площадок котельных и кладов для них (озеленение и асфальтирование);

- развитие  предприятий  по сервисному обслуживанию грузовых и легковых автомобилей;

- развитие  предприятий по производству и сервисному обслуживанию дорожно-строительных машин;

- объекты складирования, гаражи, хранилища сельскохозяйственной продукции.

Развитие рекреационных зон на основе элементов природного ландшафта:

– создание зоны зеленых насаждений общего пользования на берегах рек Водопадная, Таежная, ключа Крестьянский.

– сохранение природно-ландшафтных территорий мелких притоков реки Партизанская и рек: Водопадная, Таежная, ключа Крестьянский.

- создание полосы зеленых насаждений вдоль автомагистрали  краевого значения Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово

- благоустройство и озеленение территорий школ и детских садов и прилегающей к ним территории.

2.2. Функциональное зонирование территории сельского поселения

2.2.1. Функциональные зоны

Современное функциональное зонирование Новицкого сельского поселения является следствием исторически сложившегося зонирования.

Проектное функциональное зонирование в основном сохраняет сложившееся функциональное зонирование с выявлением селитебных, производственно-коммунальных и рекреационных зон с предложениями по возможному изменению функционального назначения отдельных участков и территорий существующей застройки.

Проектом выделены основные виды территориальных функциональных зон, тип которых устанавливается в зависимости от предусматриваемых градостроительных характеристик и использования каждого конкретного участка территории.

На территории Новицкого сельского поселения проектом генерального плана устанавливаются следующие функциональные зоны.

Жилые зоны включают застройку малоэтажными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами, а также блокированную одноэтажную жилую застройку.

Ж. – Жилая зона. В жилых зонах предусматривается  размещение объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Ж-1. – Перспективная жилая зона.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, социального и культурно-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Ц. - Зона общественного центра

Зона включает территории административных учреждений и объектов обслуживания, школы, детские сады, магазины и др. объекты социального назначения.

Режим зоны предусматривает размещение объектов культурно-бытового назначения, предпринимательской деятельности, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта.

Ц-1. – Перспективная зона общественного центра.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

П – производственная зона для размещения объектов IV-V классов опасности в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03 .

ПР-1 - производственная зона для размещения объектов II класса опасности в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03 (ширина санитарно-защитной зоны 500 метров, находится на межселенной территории севернее с. Фроловка)

Зона транспорта

ТР - Зона сформируется вдоль транспортных магистралей для экономически-эффективного использования прилегающей территории и соблюдения санитарных разрывов.

Ландшафтно - рекреационная зона

формируется  на основе элементов природного ландшафта, который представлен в пос. Николаевка берегом реки Водопадная, в с. Фроловка – берегом реки Таежная, на межселенной территории – поймой реки Партизанская.

Режим использования зоны предусматривает посадку деревьев и кустарников

Р-3. Рекреационная зона с особыми условиями использования территории.

Зона специального назначения

С-1 - Зона объектов министерства обороны.

С-2 - Зона включает территорию кладбищ.

Зона сельскохозяйственного использования

СХ - включает участки занятые личными подсобными хозяйствами, огородами, садами,  территории для перспективного развития личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества.

Кроме  перечисленных зон устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны, охранные зоны инженерных коммуникаций.

2.2.2. Параметры развития планируемых функциональных зон

Параметры развития планируемых зон приведены в таблице 2.

Таблица 2

Параметры развития планируемых зон

| № зоны | Типы функциональных зон | Параметры функциональных зон | Мероприятия территориального планирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Территория, га | Этажность застройки, этажи | Плотность застройки, кв.м/га |  |
| Жилые зоны |
| Ж | Зона малоэтажной застройки, индивидуальной жилой застройки |  | 1-3 |  | Новое строительство усадебных жилых домов 1-3 этажа, реконструкция существующей жилой застройки |
| Общественно-деловые зоны |
| Ц | Перспективная зона делового, коммерческого и общественного назначения |  | 1-3 |  | Реконструкция и новое строительство объектов торговли, детских образовательных учреждений, бытового обслуживания |
| Коммунально-производственные зоны |
| П | Производственная зона (предприятия четвертого и пятого класса опасности с СЗЗ 100-50м) |  | 1-2 |  | Реконструкция и новое строительство производственных объектов |
| К | Коммунальная зона | 0,8 | 1-2 | - | Реконструкция и новое строительство объектов инженерной инфраструктуры |
| ТР | Зона транспорта (СЗЗ 50м) | 5,5 | 1-2 |  | Реконструкция и новое строительство объектов транспортной инфраструктуры |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| СХ | Зона ЛПХ, садов, огородов |  | 1 |  | Развитие существующих объектов и организация новых |
| Рекреационные зоны |
| Р | Ландшафтно-рекреационная зона |  | - |  | Благоустройство территории, озеленение |

2.3. Зоны с особыми условиями использованиями территории

2.3.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Новицкое сельское поселение  оказывает непосредственное  влияние на следующие водные объекты:

1. Поверхностные водные объекты – река Партизанская, Водопадная, Таежная, ключ Крестьянкий.

2. Подземные водные объекты - водоносный горизонт,  используемый  в целях питьевого водоснабжения.

Для всех водных объектов в соответствии с Водным кодексом устанавливаются водоохранные зоны. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с  требованиями САНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, от их протяженности от истока до устья (для рек и ручьев), а также  в зависимости от площади акватории (для озер) в соответствии с требованиями Водного кодекса.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для Водных объектов, расположенных на территории  Новицкого сельского поселения в соответствии с Водным кодексом установлены следующие водоохранные зоны:

1). Река партизанская

– ширина водоохранной зоны - 100 м;

– ширина прибрежной защитной полосы -  50 м.

2). Река Водопадная

– ширина водоохранной зоны - 50 м;

–  ширина прибрежной защитной полосы - 50 м.

3). Река Таежная

– ширина водоохранной зоны - 50 м;

–  ширина прибрежной защитной полосы - 50 м.

4). Ключ Крестьянский

– ширина водоохранной зоны - 50 м;

–  ширина прибрежной защитной полосы - 50 м.

Режим использования территории, находящейся в водоохранной зоне

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом в границах водоохранных зон запрещаются:      - использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

2.3.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Определение границ зоны санитарной охраны и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения, проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения

В границах территории Новицкого сельского поселения расположены: 3 водозаборные скважины:2 скважины на территории с. Новицкое,

1 скважина на территории с. Фроловка

индивидуальные водозаборы:

на территории с. Новицкое - 117 шт.

на территории п. Николаевка - 131 шт.

на территории с. Фроловка – 206 шт.

на территории х. Орел – 2 шт.

на территории ж.д. рз-д. Водопадный – 1 шт.

Имеющиеся источники питьевого водоснабжения относятся к недостаточно защищенным подземным водам. Область питания водоносного горизонта – это расположенные рядом с поселением водные объекты – река Партизанская и ее многочисленные притоки

Границы поясов зоны санитарной охраны подземного источника

Границы первого пояса

Граница первого пояса при использовании недостаточно защищенных подземных вод устанавливается на расстоянии 30 м от водозабора. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Граница второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса зоны санитарной охраны до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по СанПиН 2.1.4.1110-02 и  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Для водозаборов подземных вод Новицкого сельского поселения Тм равно 200 суток. Соответственно расстояние от границ второго пояса зоны санитарной охраны до водозабора принимается 200 м.

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх. Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Для водозаборов подземных вод Новицкого сельского поселения Тх расстояние от границ третьего пояса зоны санитарной охраны до водозабора принимается  также 200м.

Границы зоны санитарной охраны водопроводных сооружений

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима),

Граница первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

Для водопровода ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10м при диаметре водоводов до 1000мм.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3.3. Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских объектов

Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих предприятий, зданий и сооружений промышленного назначения, транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды.

Российская федерация

Общество с ограниченной ответственностью

Проектно-Строительная Компания «Стройрегион»

Свидетельство СРО РОАиП «СОЮЗ»

№ 0008-2010-2722065963-П-137

Шифр:

Экз. № ________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

2012 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НОВИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МАТЕРИАЛЫ    ПО   ОБОСНОВАНИЮ   ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО   ПЛАНА

ВВЕДЕНИЕ	8

1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ	9

1.1.	Краткая историческая справка	10

1.2. Экономико-географическое положение	11

1.3. Картографическое описание границ	12

1.4. Природно-климатические условия	12

1.5. Природно-ресурсный потенциал	13

1.6. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования Новицкое за 2011 год	14

1.7. Экономическая база развития	16

1.8. Рекреация и туризм	18

1.9. Жилищная сфера	19

1.10. Социально-культурная сфера	19

1.11. Транспортная инфраструктура	25

1.12. Инженерная инфраструктура	27

1.12.1.Теплоснабжение	27

1.12.2.  Сети водоснабжения:	28

1.12.3. Централизованное водоснабжение населенных пунктов:	29

1.12.4. Водоотведение	30

1.12.5. Электроснабжение	30

1.12.6. Газоснабжение	31

1.12.7. Связь	31

1.12.8. Интернет	31

1.12.9. Телевещание	32

2. АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ	32

3. АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН. БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ	32

4. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	35

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	37

5.1. Подготовка и актуализация векторной подосновы с формированием основных оцифрованных слоев и электронная версия проекта генерального плана	37

5.2. Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории	37

5.3. Развитие селитебных и общественно-деловых зон	39

5.4. Развитие рекреационных  зон	40

5.5. Развитие производственных зон	40

5.6. Зоны с особыми условиями использованиями территории	40

5.6.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.	40

5.6.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	42

5.6.3. Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских объектов	46

5.6.4. Санитарно-защитные зоны от объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	48

5.6.5. Особо охраняемые природные территории	49

5.6.6. Культурное наследие	49

6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	49

6.1. Прогноз воздействия на окружающую среду	50

6.2. Прогноз воздействия на лесные экосистемы.	51

6.3. Шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий при строительстве и эксплуатации.	51

6.4. Изменение водных объектов, качества питьевой воды.	51

6.5. Изменение рельефа и параметров поверхностного стока.	51

6.6. Изменение атмосферного воздуха	51

7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ	52

7.1. Санитарное состояние территории поселения	54

7.2. Определение количества отходов, образующихся в поселении	55

8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	56

8.1.Теплоснабжение	56

8.2. Водопотребление и водоотведение	58

8.3. Электроснабжение	60

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ)	61

9.1. Содействие развитию предприятий и предпринимательской деятельности	61

9.2. Развитие строительной базы с учетом специфики сельского поселения и задач по реконструкции застройки	62

9.3. Развитие добычи полезных ископаемых (месторождение строительного камня, производство извести)	62

9.4. Обеспечение устойчивости социально-демографической структуры населения	62

9.5. Усиление организационно-хозяйственных, культурно-бытовых и   транспортных связей сельского поселения в системе расселения	62

9.6. Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное строительство	62

9.7. Развитие социальной инфраструктуры	63

9.8. Модернизация и повышение качества инженерно-технической инфраструктуры	63

9.9. Развитие электроснабжения	63

9.10. Развитие связи	63

9.11. Развитие водоснабжения	63

9.12. Мероприятия по развитию системы бытовой канализации	64

9.13. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения	64

9.14.  Совершенствование транспортной инфраструктуры	64

9.15. Возрождение и совершенствование архитектурно-пространственной среды и сохранение архитектурного наследия	65

9.16.  Повышение социально-экономической и градостроительной эффективности использования территорий	65

9.17. Эффективное и качественное использование туристско-рекреационного потенциала сельского поселения	65

9.18.  Создание условий для улучшения экологической обстановки	65

9.19  Предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	66

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО  И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	71

10.1. Потенциально опасные природные факторы	71

10.2. Потенциально опасные технические объекты	71

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края подготовлен на основании задания администрации Новицкого сельского поселения.

Генеральный план выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями на 12 ноября 2012 года), Водным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями - Одобрен Советом Федерации 15 июня 2012 года), Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ), Федеральным законом «Об особо охраняемых территориях»  (с изменениями на 27 декабря 2009 года), законами и иными нормативными правовыми актами Приморского  края, Уставом Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края.

Проект генерального плана разработан в существующих границах поселения; на основании результатов инженерных изысканий; с учетом Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.», региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

В составе Генерального плана Новицкого сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

- расчетный срок, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2030 год;

- первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2020 год;

При   разработке   проекта  были использованы:

-топографические карты М 1: 2 000.

- цифровая топографическая карта Партизанского муниципального района масштаба 1:10 000,  1:25 000

Проектные решения Генерального плана Новицкого сельского поселения  на расчетный срок являются основанием для разработки Правил землепользования и застройки, а также документации по планировке территории Новицкого сельского поселения.

Генеральный план состоит из текстовых и графических материалов и электронной версии проекта.

Генеральный план - Том I, содержит две части:

1)Часть первая - Положения о территориальном планировании (текстовая часть);

2)Часть вторая – Карты (схемы) территориального планирования (графические материалы).

В процессе подготовки материалов генерального плана выполнялись соответствующие материалы по обоснованию проекта – Том II.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана содержат обоснование решения задач территориального планирования, обоснование мероприятий и предложений по территориальному планированию и этапам их выполнения, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Электронная версия включает рабочие файлы проекта генерального плана в программе Mapinfo и графические изображения чертежей в формате JPG или TIFF.

Генеральный план Новицкого сельского поселения разработан генеральным проектировщиком – Обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания «Стройрегион».

При выполнении проекта изучены и использованы материалы, содержащиеся в  Схеме  территориального  планирования  Партизанского муниципального района, разработанной Дальневосточным филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ.

Реализация Генерального плана Новицкого сельского поселения  осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации генерального плана Новицкого сельского поселения, которые утверждается Главой поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана.

# 1. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Генеральный план Новицкого сельского поселения определяет основные направления территориального планирования, включающие цели и задачи по их реализации.

Основные направления территориального планирования базируются на:

- комплексной оценке современного состояния территории и потенциала ее градостроительного развития;

- прогнозируемых изменениях, направлениях и параметрах развития территории.

Оценка современного состояния территории проводилась по результатам анализа существующего использования территории Новицкого сельского поселения, главных проблем и направлений ее комплексного развития, что позволило выявить и обосновать:

1) имеющиеся и необходимые территориальные ресурсы развития Новицкого сельского поселения;

2) градостроительные особенности упорядочения его функционально-пространственной структуры;

3) направления совершенствования инфраструктурного развития территории;

4) пути поэтапного решения задач территориального планирования.

Перспективы и параметры прогнозируемого развития территории Новицкого сельского поселения и задачи их достижения принимаются:

- в соответствии с основными положениями Плана социально-экономического развития Партизанского района и комплексными программами социально-экономического развития Приморского края, которые определили стратегические цели и направления роста экономического и культурного потенциала сельского поселения, пути усиления его конкурентоспособности, конкретизировали задачи повышения уровня жизни населения, обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды и улучшения качества среды обитания;

- с учетом прогноза демографической ситуации, миграционных процессов, которые легли в основу расчета численности населения на перспективу;

- на основе анализа территориального развития Новицкого сельского поселения с учетом градостроительных ограничений.

# Краткая историческая справка

Новицкое сельское поселение основано в 1884 году группой малоземельных и безземельных крестьян Черниговской области в составе 25 семей, прибывшей морским путем в бухту Находка. Одна партия переселенцев поселилась на правом берегу реки Сучан и основала деревушку Калиновку, другая - около реки Утесной. Селение назвали Новицкое. Хунхузы, узнав о том, что жители деревни Калиновка получили положенные им подъемные (100 рублей), ночью ворвались в деревню и вырезали всех жителей. Оставшийся в живых Солопеки Григорий переселился в селение Новицкое. После набега хунхузов на деревню Калиновка и  Новицкое был прислан наряд казаков для охраны жителей и их мирного труда. В силу частых наводнений новичанам пришлось переселиться южнее на левый берег Утесной на незатопляемые места.

В 1918 году в селе Новицкое было уже 84 крестьянских двора. В 1925 году был организован крестьянский комитет, и первым председателем был избран Горелов Федор Петрович. В 1927 году было создано товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) под названием “Первая культура”. В него входило всего 6 семей. В 1929 году на базе ТОЗ был организован колхоз “Красный Сучанец”. В 1932 году в с. Новицкое организовалась МТС, в которой насчитывалось 16 тракторов.

В марте 1960 года на базе МТС был создан совхоз “Партизанский”, который в 1967 году за высокие показатели и успехи в развитии сельскохозяйственного производства Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден орденом Ленина. В 70-х годах началось строительство социальных объектов: построены Дом культуры, сеть магазинов, детский сад на 120 мест, средняя школа, врачебная амбулатория, жилые дома.

В 1957 году образовалось ДЭУ-542, ныне филиал “Партизанский” краевого государственного предприятия “Примавтодор”.

В 1995 году в селе создано муниципальное предприятие коммунального хозяйства (МПКХ “Новицкое”)

На территории села в настоящее время проживает 1662 человека. Работает агропромышленный комплекс “Партизанский”.

Село Фроловка основано в 1885 году. Первые жители первоначально поселились по Сучану (р. Партизанская) ниже существующего в настоящее время села, но после наводнения в 1895 году переселились на нынешнее место. В первый год поселилось 20 семей. Первое время основатели села занимались хлебопашеством и преимущественно охотой. В 1898 году на общественные деньги с помощью фонда императора Александра III была построена церковь. До 1908 г. была одноклассная школа, построенная на средства общества, в 1909 году ее продали и построили 2-х классную. В окрестностях села находился Сучанский рудник, на который местными жителями сбывалась мука, мясо, овощи. За первые тридцать два года своего существования Фроловка прошла сравнительно небольшой путь развития. В крестьянских дворах, - к тому времени их насчитывалось 170, - жили, по тем меркам, сравнительно безбедно. Вели натуральное хозяйство, имели скот, кое-какую утварь. Из воспоминаний старожилов следует, что в 1917 году фроловские жители имели около 818 с половиной десятин пахотной земли, 246 десятин сенокосов, 405 лошадей, 722 головы крупного рогатого скота, включая и дойных коров и молодняк, 980 свиней, 7 коз, одну сеялку, одну жнейку, три молотилки, 26 веялок и 14 телег на железном ходу. Доход давали таежные промыслы, рыболовство.

В настоящее время в селе Фроловка проживает 998 человек. Работает предприятие по производству строительных материалов ООО “Карбонат”.

# 1.2. Экономико-географическое положение

Схема расположения Новицкого  сельского поселения  в составе Партизанского муниципального  района

Новицкое сельское поселение расположено недалеко от города Партизанска.

Автовокзал, автопарк на территории Новицкого сельского поселения отсутствуют. Территория поселения является транзитной. Связь между населёнными пунктами и райцентром с.Владимиро-Александровское осуществляется автомобильным транспортом по автодорогам краевого значения Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, Казанка-Фроловка, подъезд к городу Партизанску, имеющим III техническую категорию. Все дороги имеют асфальтобетонное покрытие - согласно письму и.о.директора Никифорова А.Х. № 237 от 11.05.12- данным ОАО «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» филиал «Партизанский».

Водный транспорт на территории села отсутствует.

На территории военного гарнизона Николаевка имеется военный аэродром «Николаевка» 1 класса. Может принимать  гражданские самолёты определённой модификации. Имеется ВПП шириной 60 м, длиной 2800 м.

Важным градообразующим фактором для поселения является проходящая по территории поселения. Наличие региональной трассы определило развитие системы дорожного сервиса и обслуживания.

Основная отрасль экономического развития Новицкого сельского поселения– общественное питание, дорожный сервис, сельхозпродукция и лесная промышленность.

Основными обслуживающими и торговыми предприятиями сельского поселения являются :

Филиал «Партизанский» ОАО «Примавтодор», с.Новицкое- ремонт и содержание автомобильных дорог; Партизанский участок распределительных сетей филиала ОАО «ДРСК», с.Новицкое- передача электроэнергии; ООО «Луч», с.Новицкое - теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение; ООО «Жилсервис», с.Новицкое- услуги бани, вывоз ТБО; ООО «Дива-П», с.Новицкое- АЗС; ИП Котляров, с.Фроловка- АЗС; ИП Яковлев, с.Новицкое – автомойка; «Почта России», с.Новицкое; ООО «Мегацентр», п.Николаевка – АЗС; отделение связи п.Николаевка- оказание почтовых услуг;  отделение связи с.Фроловка- оказание почтовых услуг; ООО «Фиалка», с.Новицкое – магазин «Лотос» ; ООО «Анна», п.Николаевка, с.Новицкое – торговля; ИП «Самарин», с.Новицкое- магазин «Эхо»; ИП «Василенко», с.Новицкое – магазин «Стройхоз»; магазин «Продукты по карману», с.Новицкое, торговля; магазин ООО «Пятёрочка», с.Новицкое -торговля; ООО «Кильян», с.Новицкое – магазин «Марина»; ПО «Будёновское», с.Новицкое, торговля; ИП «Савченко», с.Новицкое, магазин «Золотой ларец»; ООО «Воропаева» магазин «Жасмин», с.Фроловка; ИП Хайрулин, с.Фроловка, торговля.

Промышленное предприятие- ООО ПКФ «Карбонат»- производство извести, с.Фроловка.

Фермерские хозяйства – с.Фроловка: ИП Морозова, ИП Немец,- растениеводство; ИП Мирзоев - животноводство. ООО ПООС ВНИИО (Приморская овощная опытная станция Всероссийского научно-исследовательского Института овощеводства) ,занимает 400 га сельхоз угодий , которые расположены на  межселенной территории , в с. Новицкое, с. Фроловка, пос. Николаевка. Вид деятельности -  производство сельскохозяйственной продукции: выращивание овощей. картофеля; животноводство (свиноводство).

# 1.3. Картографическое описание границ

Границы сельского поселения установлены в соответствии с  Законом Приморского края «О Партизанском муниципальном районе». Земли являются экономической основой поселения, и одним из основных источников дохода жителей поселения.

# 1.4. Природно-климатические условия

Партизанский район, на территории которого находится Новицкое сельское поселение, расположен в южной части Приморского края в долине реки Партизанской, общая площадь 4340, 89 кв. км. Бассейн реки представляет собой горный район с горами высотой 500-700 метров. Некоторые вершины достигают отметок 1300-1600 метров. По левому и правому берегам р. Партизанская от устья, от горы Брат до р. Алексеевка лежит линейно вытянутая зона рифовых массивов известняков пермского возраста. К рифам относится и хр. Лозовый (Чандалаз), который считается самым крупным древним образованием такого типа во всем Дальневосточном регионе. Хребет Партизанский (хр. Тачингуан; основные отроги в водосборе Сучана - хр. Макаровский и Алексеевский) сложен гранитами и габроидами, золотоносность которых возрастает к Лазовскому району.

Рельеф Партизанского района в основном мелкоформенный низкогорный. Однако около 10% территории приходится на среднегорье, а около 3% - на высокогорье, где резко увеличивается влажность, падают летнее тепло и продолжительность периода вегетации.

Горные хребты, расположенные с запада и востока от района, создают препятствия для воздушных течений и оказывают большое влияние на климатические условия. В непосредственной близости от моря хребты хотя и не выше 400 м над уровнем моря (юго-запад) или 600 м (юго-восток), но обеспечивают некоторую защиту от зимних ветров с севера.

Соседство Японского моря придало своеобразные муссонные черты климату Приморского края. Несмотря на довольно высокий процент влажности (среднегодовой показатель 71%), его можно считать мягким.

Средняя температура в зимний период составляет – 18-20, зимний период - малоснежный. В весенний период средняя температура воздуха + 4,70. Самым теплым месяцем лета является август, максимальная температура в этом месяце достигает + 32, 50. Средняя летняя температура + 18, 50. Летом по-крымски тепло, с океана приходит воздух, насыщенный влагой. Иногда неделями идут дожди. В этот период выпадает до 285 мм осадков, что составляет 45% от общегодового количества и приводит к почти ежегодным наводнениям. За осенний период выпадает до 164 мм осадков, средняя температура + 7,7 0. Устойчивые минусовые температуры в ночное время наблюдаются во второй половине ноября.

# 1.5. Природно-ресурсный потенциал

### Главная река Партизанского района – Партизанская. Она берет свое начало в нижних склонах хребта Сихотэ-Алиня, течет в юго-восточном направлении и впадает в залив Находка Японского моря. Общая протяженность реки 142 км, площадь водосбора 4140 кв. км. Река имеет ширину 40-380 м., глубину 0,5-3,0 м, скорость течения 0,6-1,0 м/с. Ширина поймы 2-4,5 км. Замерзает река в начале декабря, толщина льда от 0,3 до 1,0 м, вскрывается в конце марта - начале апреля. Основные притоки: река Мельники (38 км), река Тигровая (53 км), река Ольга (23 км), река Водопадная (29 км), река Ратная (22 км), река Пасечная (14 км), река Алексеевка (30 км), река Сергеевка ( 30 км), река Литовка (35 км), река Хмыловка (13 км), река Краковка (9 км). В реке Партизанской обитают пескарь, гольян, зубатка, красноперка, пеленгас, форель, хариус. На территории Партизанского района три озера: Волчанецкое, Хабладское, Лебяжье.

### Флора и фауна. На территории Партизанского района: наблюдается большое разнообразие и смешение южных флор и фаун с северными: древовидные лианы обвивают стволы таежных елей, северный олень встречается с уссурийским тигром. В  лесах (293,6 тыс. га) произрастает более двух тысяч видов растений (виноград, липа, аралия, ель, лиственница, элеутерококк, лимонник китайский, женьшень), обитает около 30 видов млекопитающих (амурский тигр, пятнистый олень, гималайский медведь, изюбр, песец, леопард, куница), встречаются около 200 видов птиц (черный аист, ястребиный сыч, осоед и др.), часть из которых больше нигде не встречается, некоторые из них занесены в Красную книгу России.

Лесной фонд вблизи Новицкого сельского поселения представлен разнообразными по составу и характеристикам лесами. Вблизи населенных пунктов (Новицкое, Николаевка, Фроловка) находятся в основном низко продуктивные дубово-широколиственные леса порослевого происхождения, многократно пройденные лесными пожарами. Породный состав разнообразен. По склонам сопок растет дуб, липа, береза белая, желтая, черная осина, а по долинам рек и ручьев - ясень, бархат, орех, тополь, ильм, сирень, груша. яблоня, диморфант и другие. В этих лесах за последние 40-50 лет, в качестве реконструкции (восстановления хвойных лесов) -посажен на достаточно больших площадях (несколько тысяч гектаров) - кедр корейский, многие участки которого уже начинают плодоносить.

На расстоянии 7-10 км от населенных пунктов начинаются хвойные, смешанные леса, теми же породами вперемежку с елью, кедром, пихтой, редко встречается реликтовое хвойное дерево - тис остроконечный. Промышленная заготовка древесины деловой и дровяной производится в основном хвойных пород - ель, пихта, в небольших объемах береза, а также заготовка дров для населения в порядке рубок, на посадках кедра. В лесу произрастают различные кустарники и лианы, среди которых можно отметить шиповник, лимонник, актинидию, виноград, элеутерококк, заманиху и другие, плоды и части которых применяются в пищу или для приготовления лекарств. Промышленного сбора дикоросов почти не производится ввиду отсутствия перерабатывающих предприятий.

### На территории Партизанского муниципального района имеется большое количество медоносных пород ~ липы, клена, ивы, диморфанта, леспидеции, различных видов трав, что позволяет заготавливать достаточно большое количество меда почти весь летний период. Заготовкой меда занимаются только  частные пасеки.

### Полезные ископаемые. На территории Партизанского муниципального района имеются  подземные запасы различных минеральных ресурсов. Разведаны большие запасы облицовочного камня: гранит, гранодиорит, цветной мрамор, известняк. Есть запасы золота, агата, угля.

### Объекты культурного наследия.

### Территория Партизанского муниципального района, особенно долина реки Партизанской, богата древними поселениями разных периодов и типов (от древнего каменного века до позднего средневековья). В настоящее время на территории Золотой (Сучанской) долины около 100 памятников археологии, из них около 30 средневековых. Наиболее крупные и известные - Николаевское, Шайгинское и Екатериновское городища. Это археологические памятники времен первого тысячелетия и раннего средневековья, когда территория Приморья входила в составы Бохайского государства, а позднее Чжурчженьской империи.

# 1.6. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования Новицкое сельское поселение за 2011 год

Розничная торговля и общественное питание

| Показатели | Ед. измерения | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Розничная торговля (без субъектов малого предпринимательства) в неспециализированных магазинах |
| январь-сентябрь | тысяча рублей | 8417 |

Население

| Показатели | Ед. измерения | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года |
| Все население |
| на 1 января | человек | 5832 |
| Число прибывших | человек | 220 |
| Число выбывших | человек | 309 |
| Миграционный прирост | человек | -89 |

Из этого количества по  дифференциация по селам распределяется следующим образом:

.Общая численность населения с.Новицкое:

| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения | чел. | 1742 | 1571 | 1580 | 1597 | 1662 |
| 2 | Число родившихся | чел. | 24 | 19 | 14 | 17 |  |
| 3 | Число умерших | чел. | 34 | 23 | 30 | 25 |  |
| 4 | Число прибывших | чел. | 30 | 35 | 24 | 80 |  |
| 5 | Число выбывших | чел. | 191 | 22 | 8 | 55 |  |

0бщая численность населения пос.Николаевка:

| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения | чел. | 3133 | 3318 | 3409 | 3412 |  |
| 2 | Число родившихся | чел. | 66 | 49 | 38 | 23 |  |
|  | Число умерших | чел. | 25 | 29 | 28 | 21 |  |
| 4 | Число прибывших | чел. | 148 | 80 | 34 | 213 |  |
| 5 | Число выбывших | чел. | 4 | 9 | 41 | 264 |  |

Общая численность населения с.Фроловка:

| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения | чел. | 1080 | 969 | 995 | 998 | 1076 |
| 2 | Число родившихся | чел. | 7 | 10 | 17 | 9 |  |
| 3 | Число умерших | чел. | 26 | 19 | 19 | 13 |  |
| 4 | Число прибывших | чел. | 56 | 49 | 48 | 52 |  |
| 5 | Число выбывших | чел. | 148 | 14 | 43 | 45 |  |

0бщая численность населения х. Орел:

| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения | чел. | 18 | 17 | 14 | 14 |  |
| 2 | Число родившихся | чел. | - | - | - |  |  |
| 3 | Число умерших | чел. | - | - | - |  |  |
| 4 | Число прибывших | чел. | 1 | - | - |  |  |
| 5 | Число выбывших | чел. | 2 |  | - | 1 |  |

0бщая численность населения жд-рзд. Водопадный:

| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения | чел. | 31 | 26 | 23 | 22 |  |
| 2 | Число родившихся | чел. | - | 1 | . | - |  |
| 3 | Число умерших | чел. |  |  |  |  |  |
| 4 | Число прибывших | чел. | 1 | - | - | 1 |  |
| 5 | Число выбывших | чел. | 6 | 4 | 1 | - |  |

Как видно из таблиц выше, за последние годы прирост населения по сёлам распределяется следующим образом:

Численность  населения с.Новицкое на  2009 г. – 1571 человек, 2010- 1580 и 2011 - 1597, прирост 0,6 и 1,7% соответственно, в 2012 году прирост составил уже 4 %; и это составило на 2010 год  7,8 % от численности населения  муниципального района. Численность трудоспособного населения в с.Новицкое составляет 917 чел. на 2009 г, 861 чел. на 2010, 858 чел.на 2011.

По с Николаевка общая численность период 2008-2010гг 3318 чел., 3409 чел.и 3412 чел. соответственно, прирост в 2011 менее 1 %, из них трудоспособного населения 2140  чел., 2394 чел.  и 2275 чел. соответственно, что составляет 16,8% от численности населения района на 2010 г.

По с.Фроловка общая численность 969 чел., 995 чел., 998 чел. на 2009, 2010, 2011 гг соответственно, прирост менее 1 % до 2012 года, и 7 % на 2012 год;  из них трудоспособного населения 515 чел., 515 чел., 491 чел. по годам соответственно, что составляет 4,9% от численности населения района на 2010 г.

По х. Орёл общая численность 17 чел., 14 чел., 14 чел.на 2009,2010, 2011 гг соответственно,  из них трудоспособного населения  11 чел., 8 чел., 8 чел. соответственно, что составляет 0,07% от численности населения района на 2010 г.

По ж-д.р.з.д. Водопадный общая численность 26 чел., 23 чел., 22 чел. на 2009,2010, 2011 гг соответственно,  из них трудоспособного населения  17 чел., 16 чел., 16 чел. соответственно, что составляет 0,1% от численности населения района на 2010 г.

# 1.7. Экономическая база развития

Возрастной состав  сельского населения имеет следующие особенности: снижение числа жителей трудоспособного возраста устойчивое, число жителей дошкольного возраста колеблется, это говорит в целом о старении возрастного состава населения, и малом приросте, что представлено в таблицах ниже.

Состав населения с.Новицкое:

| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дети дошкольного возраста | чел. | 155 | 131 | 145 | 142 |  |
| 2 | дети школьного возраста | чел. | 177 | 134 | 196 | 206 |  |
| 3 | трудоспособного возраста | чел. | 1080 | 917 | 861 | 858 |  |
| 4 | пенсионного возраста | чел. | 330 | 386 | 378 | 391 |  |

Состав населения с. Николаевка:

| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дети дошкольного возраста | чел. | 207 | 331 | 302 | 285 |  |
| 2 | дети школьного возраста | чел. | 468 | 441 | 392 | 322 |  |
| 3 | трудоспособного возраста | чел. | 2159 | 2140 | 2394 | 2275 |  |
| 4 | пенсионного возраста | чел. | 319 | 406 | 321 | 530 |  |

Состав населения с. Фроловка:

| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дети дошкольного возраста | чел. | 64 | 85 | 92 | 91 |  |
| 2 | дети школьного возраста | чел. | 121 | 128 | 158 | 165 |  |
| 3 | трудоспособного возраста | чел. | 708 | 515 | 505 | 491 |  |
| 4 | пенсионного возраста | чел. | 187 | 241 | 240 | 251 |  |

Состав населения х. Орел:

| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дети дошкольного возраста | чел. | - | - |  |  |  |
| 2 | дети школьного возраста | чел. | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | трудоспособного возраста | чел. | 12 | 11 | 8 | 12 |  |
| 4 | пенсионного возраста | чел. | 5 | 5 | 6 | 6 |  |

Состав населения жд-рзд. Водопадный:

| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дети дошкольного возраста | чел. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | дети школьного возраста | чел. |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | трудоспособного возраста | чел. | 21 | 17 | 16 | 16 |  |
| 4 | пенсионного возраста | чел. | 7 | 7 | 6 | 6 |  |

Основная доля трудоспособного населения занята в торговле, муниципальных предприятиях, обслуживании автомобильных трасс (в т.ч. шиномонтаж и автозаправки) и сельском хозяйстве.

Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах является приоритетным направлением в решении такого вопроса, как самозанятость населения. Поэтому развитие личного подсобного хозяйства выступает как одно из главных направлений в развитии сельского поселения в целом.

Помощь в развитии личных подсобных хозяйств можно заключается в следующем:

- более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы;

- увеличение продажи населению молодняка крупного рогатого скота, свиней сельскохозяйственными предприятиями;

- увеличение продажи населению птицы различных видов и пород  через птицеводческие предприятия;

Для повышения племенной ценности молодняка крупнорогатого скота, находящегося в личных подсобных  хозяйствах, и экономической эффективности производства животноводческой продукции необходимо:

- обеспечить искусственное осеменение животных и активно вовлекать в данный процесс специализированные организации;

- обеспечить высокий уровень ветеринарного обслуживания в личных подсобных хозяйствах в соответствии с действующим законодательством;

- необходимо всячески поддерживать инициативу граждан, которые сегодня оказывают услуги по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору молока;

- создание условий для развития потребительско-сбытовых кооперативов на территории сельского поселения.

Целесообразно увеличение объемов животноводства, особенно крупного рогатого скота в целях повышения количества молочной и мясной продукции для обеспечения жителей сельского поселения.

Для развития молочно-мясного направления животноводства необходимо максимальное сохранение посевных площадей кормовых культур, естественных кормовых угодий, необходимо строительство новых сельскохозяйственных предприятий с применением механизации и автоматизации производства, привлечение для этих целей инвесторов.  Также необходимо повысить уровень эффективного и рационального использования земель, так как основным условием развития агропромышленного комплекса является сохранение плодородия и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения.

В целом экономическое развитие сельского поселения носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему развитию.

Перспективным   является развитие деятельности по использованию недревесных ресурсов леса (НРЛ). К основным видам недревесных ресурсов леса, возможным для использования относятся пищевые лесные ресурсы (ягоды, грибы, орехи, папоротник,  березовый сок) и лекарственные растения (лимонник, калина, шиповник, аралия, элеутерококк).

Необходимость развития деятельности по использованию НРЛ в крае обусловлена возможностью привлечения населения и  развитие местной экономики. Усилия должны быть направлены на создание заготовительного пункта, производства по переработке.

# 1.8. Рекреация и туризм

Долина реки Партизанской, богата древними поселениями. На территории Партизанского района находятся - Николаевское, Шайгинское и Екатериновское городища.

Шайгинское городище. Один из самых крупных и наиболее изученных памятников археологии не только на территории Партизанского района, но и в Приморье. Обнаружено и описано в 1891 году горным инженером Д.Л. Ивановым. В 1962 году было обследовано Э.В. Шавкуновым, а в 1963 году под его руководством были начаты раскопки этого памятника, которые продолжались до 1992 года. Находится в 70 километрах к северу от города Находка, и в 10 километрах от села Сергеевка Партизанского района Приморского края. Расположен памятник в зоне стыка Сихотэ-Алинских хребтов с горами Пржевальского, на высоком отроге.

Николаевское городище. Впервые сведения о Николаевском городище были опубликованы в 1871 году Палладием Кафаровым. В 1885 году Г.Д. Марков снял план этого городища, а затем вместе с известным краеведом-дальневосточником Ф.Ф. Буссе принял участие в обследовании городища и сборах подъёмного материала. Впоследствии здесь побывала 3.И. Смирнова, которая произвела раскопки нескольких курганообразных возвышенностей вблизи городища. Большой интерес к Николаевскому городищу проявил в своё время и В.К. Арсеньев в связи с работой над материалами легенды о Куан-Юне. Николаевское городище расположено на левом берегу реки Партизанской (старое название - река Сучан), вблизи его притока р. Водопадная (старое название- река Шинингоу), приблизительно в 200 метрах к северу от села Николаевки Партизанского района Приморского края

Екатериновское городище. Находится в 2 км к северо-востоку от села Екатериновка и в 0,6 км к северо-западу от железнодорожной станции Боец Кузнецов в Партизанском районе Приморского края. По своему положению Екатериновское городище довольно близко к Шайгинскому, Горнохуторскому, Новонежинскому и некоторым другим горным городищам, относящимся к эпохе чжурчжэней в Приморье. Оно занимает чашевидный склон сопки, разделённый распадком на две части. По гребням этого распадки сооружен оборонительный вал протяженностью более 2200 м, высота которого зависит от рельефа местности. В восточной части городища, где вал проходит по пологому склону сопки (по «устью» распадка) его высота составляет иногда более 4 метров.

На территории Новицкого сельского поселения находятся 2 памятника природы

Скала Сашин Лобик  Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления:

Дальневосточный федеральный округ›Приморский край›Партизанский район

Общая площадь ООПТ:

12,0 га

Гора Сенькина Шапка ботанический памятник природы  Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления:

Дальневосточный федеральный округ›Приморский край›Партизанский городской округ

Общая площадь ООПТ:

1,0 га

Туристическая индустрия является совокупностью предприятий и организаций, принадлежащих к различным секторам экономической деятельности, производящих продукты и услуги, полностью или частично потребляемые туристами. Общественное питание, торговля, связь, здравоохранение, страхование, строительство, транспорт - все это косвенно влияет на формирование туристической индустрии.

В Новицком сельском поселении достаточно развита отрасль обслуживания. Поэтому перспективным направлением отрасли обслуживания в поселении  является экологический туризм: охотничье-рыболовный и познавательный. Для этого Новицкое сельское поселение располагает достаточным потенциалом: хорошая транспортная доступность, наличие объектов различного сервиса, разнообразных природных ландшафтов, охотничьих угодий, водных объектов, богатых промысловыми рыбными ресурсами, памятников природы и культуры.

Для сохранения и развития  имеющегося природного потенциала необходимо предусмотреть возможную антропогенную нагрузку на природные объекты, благоустроить и оборудовать эксплуатируемые в туристических целях объекты.

# 1.9. Жилищная сфера

Жилищная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Новицкого сельского поселения.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом, плотности заселения.

Строительство и обеспечение населения достойным и комфортным жильем является важной задачей, которая решает не только проблему улучшения жилищных условий граждан, но и закрепления трудоспособного населения в сельском поселении, поддержку лесопромышленного комплекса в случае деревянного домостроения, повышения доходной части бюджетов.

Рост строительства жилья обеспечит возможность для ускоренного социально-экономического развития сельского поселения, даст толчок для развития производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить показатель обеспеченности общей площади на человека.

Объемы нового строительства зависят от вариантов развития поселения, инвестиций в жилищное строительство и денежных доходов населения.

Из расчета обеспеченности жильем по 18 м2 на человека  - необходимый жилой фонд на 2012 год следующий:

| Название | жителей | Нормативная обеспеченность м 2/чел |
| --- | --- | --- |
| Новицкое | 1597 | 30988,19 |
| Фроловка | 998 | 18682,56 |
| Николаевка | 3412 | 61477,42 |
| Орёл | 14 | 252 |
| Водопадный | 22 | 396 |

# 1.10. Социально-культурная сфера

Развитие сферы культурно-бытового обслуживания неотъемлемо связано с развитием общества. Развитие этой сферы экономики сельского поселения  непосредственно отражается на качестве жилой среды. Особенно это касается социально важных бюджетно-зависимых отраслей образования, здравоохранения, культуры и искусства, социального обеспечения.

Среди параметров, определяющих уровень развития сети культурно-бытового обслуживания, можно выделить три основные:

- обеспеченность населения предприятиями и учреждениями обслуживания;

- эффективность использования единицы обслуживания;

- территориальная доступность.

Состав населения населённых пунктов данного сельского поселения и наличие трудовых ресурсов по данным администрации района следующий:

| Состав населения | Новицкое | Николаевка | Фроловка | Орел | Водопадный | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольного возраста | 142 | 285 | 91 | 0 | 0 | 518 |
| Школьного возраста | 206 | 322 | 165 | 0 | 0 | 693 |
| Трудоспособного возраста | 858 | 2275 | 491 | 12 | 16 | 3652 |
| Пенсионного возраста | 391 | 530 | 251 | 6 | 6 | 1184 |

В общем по данным переписи по Приморскому краю  занятость населения следующая:

| Виды источников средств к существованию | Население по всем указанным источникам, тыс. человек | 2010 г. в % к 2002 г. по всем источникам | Население по основному источнику в 2010 г., тыс. человек | В % ко всему населению, указавшему источники средств к существованию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по всем источникам | по основному источнику в 2010 г. |
|  | 2002 г. | 2010 г. |  |  | 2002 г. | 2010 г. |  |
| Трудовая деятельность (включая работу по совместительству) | 933.3 | 919.9 | 98.6 | 868.2 | 45.6 | 50.0 | 48.0 |
| Личное подсобное хозяйство | 201.0 | 178.0 | 88.6 | 18.8 | 9.8 | 9.7 | 1.0 |
| Стипендия | 46.0 | 29.0 | 63.1 | 5.6 | 2.2 | 1.6 | 0.3 |
| Пенсия (кроме пенсии по инвалидности) | 410.4 | 443.7 | 108.1 | 343.5 | 20.0 | 24.1 | 19.0 |
| Пенсия по инвалидности | 65.1 | 58.1 | 89.3 | 38.3 | 3.2 | 3.2 | 2.1 |
| Пособие (кроме пособия по безработице) | 233.2 | 84.2 | 36.1 | 14.8 | 11.4 | 4.6 | 0.8 |
| Пособие по безработице | 33.4 | 20.8 | 62.2 | 15.8 | 1.6 | 1.1 | 0.9 |
| Другой вид государственного обеспечения | 39.0 | 34.5 | 88.4 | 26.4 | 1.9 | 1.9 | 1.5 |
| Сбережения, дивиденды, проценты | 4.6 | 10.1 | 2.2 | 6.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 |
| Сдача внаем или в аренду имущества; доход от патентов, авторских прав | 1.4 | 1.7 | 114.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.03 |
| Иждивение; помощь других лиц; алименты | 628.1 | 501.5 | 79.8 | 471.1 | 30.7 | 27.3 | 26.0 |
| Иной источник | 33.5 | 1.0 | 3.1 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0.05 |
| Не указавшие источник средств к существованию и лица, по которым сведения получены из административных источников | 24.3 | 118.1 | 4.9 | 146.4 |  |  |  |

Итого по Приморскому краю -  получающих пособие по безработице в сельской местности  1  %,  занятых в  личном подсобном хозяйстве  1   %.

Однако по данным администрации Новицкого сельского поселения для обеспечения трудоспособного населения работой и соответствующим уровнем жизни при отсутствии рабочих мест 1 % занятости в сельском хозяйстве явно недостаточно. Что следует из приведенных таблиц ниже:

Структура и динамика трудовых ресурсов по сферам деятельности

| № пп | Наименование | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование и культура | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Промышленность | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Здравоохранение, социальное обеспечение | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство | - | - | - |
| 5 | Сельское хозяйство | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Общественное питание, торговля | 4 | 3 | 3 |

Сфера облуживания (торговля. Бытовое обслуживание)

Перечень

обслуживающих, торговых предприятий, действующих

на территории Новицкого сельского поселения на 2012 год

| № п/п | Наименование предприятия | Вид деятельности | Место расположения | Кол-во работ-х | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал «Партизанский» ОАО «Примавтодор» | ремонт и содержание автомобильных дорог | с. Новицкое ул. Лесная 12 | 170 | акционерное общество |
| 2 | Партизанский участок распред. сетей филиала ОАО «ДРСК» | передача электроэнергии | с. Новицкое ул. Садовая 1а | 132 | акционерное общество |
| 3 | ООО «Луч» | Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение | с. Новицкое ул. Партизанская 7а | 21 | Частная долевая |
| 4 | 000 «Жилсервис» | Услуги бани, Вывоз ТБО | с. Новицкое ул. Партизанская 7а | 8 | Частная долевая |
| 5 | ООО «Дива-П» | АЗС | с. Новицкое ул. Нагорная 17 | 9 | частная |
| 6 | ИП Котляров Сергей Юрьевич | АЗС | С. Фроловка | 2 | частная |
| 7 | ИП Яковлев Антон Викторович | Оказание услуг автомойки | с. Новицкое ул. Нагорная 18 | 4 | частная |
| 8 | «Почта России» Федер. почтовой связи ПК | Оказание почтовых услуг | с. Новицкое ул. Лазо 15 | 4 | государственная |
| 9 | 000 «Мега-центр» | АЗС | п. Николаевка ул. Советская 16 | 3 | частная |
| 10 | Отделение связи п. Николаевка | Оказание почтовых услуг | п. Николаевка ул. Фадеева 1 (на территории военного городка) | 6 | государственная |
| 11 | Отделение связи с. Фроловка | Оказание почтовых | с. Фроловка ул. Лазо 2 а | 2 | государственная |
| 12 | ООО «Фиалка» магазин «Лотос» | торговля | с. Новицкое ул. Лазо 13 | 4 | частная |
| 13 | ООО «Анна» | торговля | с. Новицкое ул. Лазо 18 а | 6 | частная |
| 14 | ИП Самарин Виктор Сергеевич Магазин «Эхо» | торговля | с. Новицкое ул. Лазо 18 а | 2 | частная |
| 15 | ИП Василенко Светлана Михайловна Магазин «Стройхоз» | торговля | с. Новицкое ул. Лазо 17 | 3 | частная |
| 16 | Магазин « Продукты по карману» | торговля | с. Новицкое ул. Лазо 17 | 3 | частная |
| 17 | Магазин ООО «Пятерочка» | торговля | с. Новицкое ул. Луговая 1 в | 4 | частная |
| 18 | ООО «Кильян» магазин «Марина» | торговля | с. Новицкое ул. Партизанская 22а | 2 | частная |
| 19 | ПО Буденовское | торговля | с. Новицкое ул. Лазо 16а | 3 | частная |
| 20 | ИП Савченко С А Магазин «Золотой ларец» | торговля | с. Новицкое ул. Луговая 6а | 6 | частная |
| 21 | ООО «Анна» | торговля | п. Николаевка ул. Советская 1а | 12 | частная |
| 22 | ООО «Анна» магазин «Пилот» | торговля | п. Николаевка (территория гарнизона, у трассы) | 5 | частная |
| 23 | ИП Воропаева Р Е Магазин « Жасмин» | торговля | с. Фроловка ул. Лазо 2а | 4 | частная |
| 24 | ИП Хайрулин О Н Магазин «Кедр» | торговля | с. Фроловка ул. Партизанская 20 а | 4 | частная |
| 25 | ИП Хайрулин Олег Николаевич | торговля | с. Фроловка | 2 | частная |

Фермерские хозяйства

| Наименование предприятия | деятельность | место расположения (адрес) | К-во работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| ИП Морозова Татьяна | растениеводство | с. Фроловка ул. Л.Чайкиной 34 а | 16 |
| ИП Немец Владимир Николаевич | растениеводство | с. Фроловка ул. Партизанская 13-1 | 5 |
| ИП Мирзоев 33 | животноводство | с.Фроловка уд. Г. Семича |  |
| ООО ПООС ВНИИО (Приморская овощная опытная станция Всероссийского научно-исследовательского Института овощеводства) | Вид деятельности - производство сельскохозяйственной продукции: выращивание овощей. картофеля; животноводство (свиноводство) | с. Новицкое ул. Лазо 17 | Общая численность работающих (из числа жителей Новицкого сельского поселения) -35 человек |

Производственные предприятия

| Наименование предприятия | деятельность | место расположения (адрес) | К-во работающих | Наименование предприятия. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Карбонат» | Производство извести | с.Фроловка ул. Заречная | 15 | частная |

Итого в с. Новицкое занято человек: в торговле 33, почта 4, содержание дорог 170,  электроснабжение 132, теплоснабжение 21, баня 8 человек, сельское хозяйство- ООО ПООС ВНИИО (Приморская овощная опытная станция Всероссийского н аучно-исследовательского Института овощеводства – 35 человек. Таким образом, рабочих мест 403, трудоспособного населения  858 чел.

В пос. Николаевка занято: в торговле 17, почта 6, АЗС 3 человека, - рабочих мест 26, трудоспособного населения  2275 чел.

В с. Фроловка занято человек: торговля -10. Почта -2, АЗС -2 человека, производство извести -15 человек, сельхозпредприятия - 21 человек. Итого рабочих мест 40, трудоспособного населения  491 чел.

В результате анализа также выявлен уровень обеспеченности культурно-просветительными, спортивными учреждениями, учреждениями общественного питания, коммунального хозяйства в  соответствии с Нормативными показателями, рекомендуемыми СанПиН 2.4.2.2821-10, СниП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Среди учреждений обслуживания можно выделить две категории:

1. Социально-значимые, где государственное регулирование по-прежнему остается определяющим и  обеспечивает социальный минимум, установленный конституцией Российской Федерации. К этим учреждениям относятся два важнейших социальных блока:

-медицинское обслуживание и связанный с ним комплекс физической культуры и спорта;

-культурно-образовательная сфера.

2. Виды обслуживания, большей частью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Сюда же относятся учреждения здравоохранения, образования, культурно-просветительские и развлекательные учреждения, предоставляющие услуги сверх гарантированного минимума. Их развитие преимущественно происходит путем саморегуляции и определяется спросом и платежеспособностью населения.

Развитие других видов обслуживания – торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммунального хозяйства, перешедших или находящихся в стадии перехода на рыночные отношения, будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения с учетом тех  функций, которые присущи городу. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики страны и региона. Существующие нормы расчета предприятий и учреждений обслуживания, разработанные в период, предшествовавший новым экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*), настоящим проектом учтены в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы, требующей корректировки.

В генеральном плане предложения по  развитию системы  культурно-бытового  обслуживания разработаны с учетом новых социально-экономических и градостроительных условий:

для развития социальной сферы,   ориентированной на  поддержание  здоровья человека (физического, духовного и  интеллектуального), на  удовлетворение  его разнообразных запросов и  потребностей – новых видов услуг (видеотеки,  специализированные  спортклубы и т.д.):

для коммерческо-деловой сферы, направленной на  повышение  деловой  активности населения (разукрупнение учреждений и  предприятий) и  как следствие – увеличение  общего  количества рабочих мест для  кадров,  вытесняемых  в условиях рыночной экономики из  других сфер  хозяйственного комплекса).

Решение этих задач лежит на пути  наращивания мощности всей  системы  услуг  при  изменении  функциональной и  территориальной  организации

Образование

Существующая обеспеченность населения общеобразовательными учреждениями и основными социально-культурными объектами приведена в таблице ниже.

Обеспеченность населения основными социально-культурными объектами

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Имеется | Потребность | % обеспечен-ности | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | Новицкое115 Фроловка 40 Николаевка – нет данных | Новицкое 99 Фроловка36 Николаевка- 285 | Новицкое 100 % Фроловка 100%, | Износ канализации 70-100% |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | Новицкое320 Фроловка 145 Николаевка 260 | Новицкое 141 Фроловка 106 Николаевка 117 | Новицкое 100% Фроловка 100% Николаевка 100% |  |
| 3 | Дом инвалидов | мест | Не имеется | 30 | 0% |  |
| 4 | Школа искусств | объект | На базе общеобразова-тельной школы |  |  |  |
| 5-6 | Больницы/ Поликлиники | Коек/посещений в сутки | Николаевка 66 | Новицкое 4921 Фроловка 4378 Николаевка 10072 | ,Николаевка-Менее 1% по данным администрации |  |
| 7 | Аптеки | объект | Нет данных |  |  |  |
| 8 | Дом культуры | М кв | Новицкое 850 Николаевка Фроловка 718 |  |  |  |
| 9 | Кинотеатр | мест | Нет |  |  |  |
| 10 | Библиотеки | тыс. ед. хр. мест | Новицкое 7050 Николаевка Фроловка 7711 |  |  |  |
| 11 | Спортивные залы | объект | Новицкое 1 Николаевка 2 Фроловка1 | Новицкое Николаевка Фроловка |  |  |

Анализируя обеспеченность жителей Новицкого сельского поселения культурно-бытовыми объектами, используя данные таблицы можно сделать вывод, что показатель обеспеченности по многим социально-культурным объектам отстает от нормативного. Население  испытывает недостаток в культурных, спортивных сооружениях и детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

С учетом прогнозируемого роста численности населения необходимость строительства новых детских дошкольных учреждений и общеобразовательных учреждений в сельском поселении возрастает.

На территории Новицкого сельского поселения отсутствуют профессиональные училища.

Медобслуживание

На территории с. Новицкое находится один фельдшерско-акушерский пункт, рассчитанный на 4921 посещений в сутки, укомплектованность  персоналом составляет 100%.

На территории пос. Николаевка находится одна врачебная амбулатория, рассчитана на 10072 посещений в сутки, укомплектованность  персоналом составляет: врачи 25%, средний медперсонал 47 %, младший медперсонал 45%.

На территории с. Фроловка находится один фельдшерско-акушерский пункт, рассчитанный на 4378 посещений в сутки, укомплектованность средним медперсоналом составляет 67%, санитарки 100%.

Досуг

В Новицком сельском поселении не созданы условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры. Культура в поселении представлена двумя учреждениями: дом культуры и библиотека.  культурно-массовая работа также проводится на базе средней школы и библиотеки, в летний период используется стадион. На территории поселения отсутствует школа искусств и кинотеатр.

Объекты торговли имеются в достаточном количестве для Новицкого -9 шт, более 180 м кв торговой площади на 1597 жителей, достаточном для Фроловки- 3 шт  на 998 жителей и недостаточном для Николаевки-2 шт на 3412 жителей что обусловлено  специальным снабжением военнослужащих. Спрос рождает предложение, однако с планируемым развитием туризма  также предполагается расширение торговли.

Физическая культура

В с Новицком и с Фроловка есть по одному спортивному залу, но нет ни одного плавательного бассейна. В пос Николаевка спортивных залов 2 шт- один из них для военнослужащих, второй-школьный,  что недостаточно на количество жителей, бассейн также отсутствует.

Сеть предприятий общественного питания не представлена.

Существенным недостатком в системе культурно-бытового обслуживания поселения является неравномерность размещения учреждений обслуживания в структуре сельского поселения, особенно в зоне индивидуальной жилой застройки.

#### В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 количество мест в спортивном зале во время проведения занятий должно устанавливаться из расчета 0,7 м2 на одного учащегося. Заполнение зала сверх установленной нормы запрещается.

# 1.11. Транспортная инфраструктура

Поскольку одним из необходимых условий социально-экономического подъема территорий выступает наличие и развитость инфраструктурных отраслей, одной из важнейших задач планирования территории муниципального района является определение направлений дальнейшего развития этих отраслей.

Транспортный сектор является не только элементом экономики, но и ведущим звеном в обеспечении транспортной доступности между районным центром и поселениями.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий сельского поселения, безопасность и надежность внутрисельских и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы сельского поселения, обеспечивающей взаимодействие, взаимодополняемость индивидуального и общественного транспорта, сельских и внешних транспортных систем, а также возможность альтернативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания.

Автототранспортное обеспечение

| Показатели | Ед. измерения | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на конец года |
| всего | километр | 3.9 |
| с твердым покрытием | километр | 3.9 |

Автовокзал,    автопарк    на    территории    Новицкого    сельского    поселения отсутствуют. Территория Новицкого сельского поселения является транзитной. Связь между населенными пунктами и с районным центром осуществляется автомобильным видом транспорта. Расположение поселения вдоль автодороги решает проблему транспортной связи поселения с другими населенными пунктами района, с краевым центром.

| № п/п | Номер маршрута | Маршрут (до какого населенного пункта, остановки) | Сколько раз в день | Сколько раз в неделю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 207 | Находка - (с.Новицкое)- Партизанск Партизанск - (с.Новицкое) -Находка | 32 | 224 |
| 2 | 608 | Партизанск - пос.Врангель (с.Новицкое) | 4 | 28 |
| 3 | 617 | Партизанск -(с.Новицкое) -Большой Камень | - |  |
| 4 | 519 | Владивосток - Сергеевка (через г.Находка) (с.Новицкое, пос.Николаевка, ж.д. рзд.Водопадный, х.Орел, с.Фроловка) | 2 | 14 |
| 5 | 105 | Владимиро-Александровское - Слинкино (с.Новицкое, пос.Николаевка, ж.д. рзд.Водопадный, х.Орел, с.Фроловка) |  |  |
| 6 | 616 | Находка - Сергеевка (с.Новицкое. пос.Николаевка, ж.д. рзд.Водопадный, х.Орел. с.Фроловка) |  |  |
| 7 | 603 | Находка - Преображение (с.Новицкое, пос.Николаевка, ж.д. рзд.Водопадный, х.Орел, с.Фроловка) |  |  |
| 8 | 102 | Партизанск - пос.Николаевка (с.Новицкое, пос.Николаевка) | 18 | 126 |

Указанные    маршруты    являются    проходящими    через    районный    центр с.Владимиро-Александровское.

На территории Новицкого сельского поселения водный транспорт отсутствует. На территории военного гарнизона Николаевка имеется военный аэродром «Николаевка»  1  класса. Имеется ВПП ширина 60 м. длина 2800м. Может принимать гражданские самолеты определенной модификации

Автотранспортное сообщение в пределах Партизанского муниципального района и, в частности, Новицкого сельского поселения, осуществляется по автодорогам краевого значения Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, Казанка-Фроловка, Подъезд к городу Партизанску, имеющих III техническую категорию. Все автодороги имеют асфальтобетонное покрытие.

Схема обслуживаемой сети дорог :

В  настоящее время расположение и благоустройство прилегающей  застройки  не соответствует действующим санитарным и градостроительным нормам, что отрицательно сказывается на экологической обстановке  в поселении.

- не соблюдается величина санитарного разрыва от автодороги 3-й категории до жилой застройки (100 м), отсутствуют защитные зеленые насаждения.

- отсутствует ливневая канализация на части автодороги, в результате чего нефтепродукты попадают в прилегающие водоемы, эти водоемы находятся в водоохраной зоне, являются источниками питания водоносного горизонта, из которого осуществляется водоснабжения поселения.

- отсутствует нормируемое  СНиП 2.05.02-85 освещение, что создает в темное время суток опасность для пешеходов и проезжающего транспорта.

- не везде вдоль автодороги в пределах территории поселения есть пешеходные дорожки

Внутренний транспорт в сельском поселении  отсутствует. Транспортная инфраструктура внутри села представлена сетью внутрипоселковых улиц и проездов. Ливневая канализация  внутрипоселковых улиц и проездов имеет простое решение и представлена кюветами, пропускными трубами, уложенными под проезжей частью, справляется с задачей водоотведения осадков, чему способствует уклон рельефа и наличие  ручьев и рек.

Состояние  внутрипоселковых улиц и проездов не удовлетворяет современным  градостроительным нормам:

- ширина улиц в границах красных линий недостаточная, вследствие чего отсутствуют пешеходные дорожки, сооружения ливневой канализации, озеленение улиц.

-  не везде есть  освещение внутрипоселковых улиц.

# 1.12. Инженерная инфраструктура

На территории Новицкого сельского поселения действует централизованная система водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, телефонная связь, теле- и радиовещание, интернет.

Услуги  теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение в поселении предоставляет ООО «Луч», услуги бани, вывоз ТБО- ООО «Жилсервис», электроснабжение-  Партизанский участок распределительных сетей филиала ОАО «ДРСК» Услуги связи-Ростелеком, Акос, Мегафон, МТС. Охват телевещанием 99,9%.

Доля неблагоустроенного жилья составляет 90% от общего количества жилья. По степени благоустройства (наличию центрального отопления, водоснабжения) жилищный фонд характеризуется низким уровнем благоустройства. Неблагоустроенное жилье обеспечено только электроэнергией.

# 1.12.1.Теплоснабжение

Источником теплоснабжения административных, общественных зданий, а также малоэтажной жилой застройки сельского поселения  является две котельные-  в с. Фроловка и с. Новицкое. По пос. Николаевка данных нет. Котельные работают на угле. Подача осуществляется по наземным тепловым сетям, общей  протяженностью около 928 и 4362 м соответственно, износ сетей 72 %.

Сети теплоснабжения с. Новицкое, пос Николаевка, с Фроловка, ж/д . р.з.д Водопадный, х Орел :

Источниками теплоснабжения являются две отопительных котельных:

- Котельная № 04Л по ул.Стрельникова, c. Новицкое тепловой мощностью 3,48 МВт, тепловая нагрузка потребителей 1,7 МВт. Вид топлива - уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной протяженностью 4362 м.

- Котельная № 05Л по ул. Кооперативная,1 «а», село Фроловка установочной мощностью 1,53 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка котельной 1,26 Гкал/ч. Вид топлива - уголь. Температурный график 95/70 °С. Тепловые сети от котельной протяженностью 927,5 м

Необходимость  капитального ремонта сетей и источников теплоснабжения продиктована следующими причинами:

-	оборудование котельных морально и физически устарело;

-	отсутствуют установки водоподготовки и очистки воды, что приводит к образованию отложений в теплосетях;

-	тепловые сети проложены в 1979-1996 гг., износ сетей составляет 72%;

с. Новицкое:  котельная ул. Стрельникова, № 1а

-Количество общественных, производственных объектов – 7 потребителей, потребляемое ими количество тепловой энергии тыс.Гкал-2,1

-	количество потребителей - 95 жилых помещений, общая отапливаемая площадь жилья -5282 м2, потребляемое ими количество тепловой энергии Гкал - 1,7 тыс. Протяженность сетей - 4,4 км.

Материал труб - метал

Процент износа - 62 %

с.Фроловка: -	источник теплоснабжения: котельная по ул. Кооперативная, № 1а

Усадебная застройка сельского поселения имеет индивидуальные источники тепла. Для отопления неблагоустроенного жилья население использует печное отопление. Применяемое топливо - дрова.

Альтернативным источником тепловой энергии для обогрева неблагоустроенного жилья может стать электроэнергия, природный газ.

# 1.12.2.  Сети водоснабжения:

Из источника Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новицкого сельского поселения на 2012-2020 годы»-

Оценка состояния инженерной инфраструктуры-

Водоснабжение

Источником   водоснабжения   населенных   пунктов   Новицкого   сельского  поселения  являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения с. Новицкое включает в себя:

- водозабор расположенный по ул. Луговая, состоящий из скважины и водонапорной башни Рожновского (№ 1011 максимальная величина производительности водозабора 715,2 мЗ /сут.);

- водозабор расположенный по ул.Лесная, состоящий из скважины и водонапорной башни Рожновского (№ 18-892 м максимальная величина производительности водозабора 102,0 м3/сут.);

- водопроводные сети общей протяженностью — 12,0 км;

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района, выявлено:

-в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается, растет процент утечек.

-износ водопроводных сетей составляет 72 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается а потери в сетях достигают 30-40% от объема воды поданной в сеть, что превышает нормативы в несколько раз.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

# 1.12.3. Централизованное водоснабжение населенных пунктов:

с. Новицкое,

-Источник водоснабжения — 2 скважины:

1.скважина по ул. Лесная,№12; глубина скважины -110,0 м.; дебит -102,0 мЗ/сут.;

защищенные подземные воды - недостаточно защищенные

наличие проекта зоны санитарной охраны источника (ЗСО) – отсутствует

-паспорт скважины - нет

-наличие сооружений предварительной очистки, - отсутствует

-наличие сооружений водоподготовки - отсутствуют

-действительное потребление (расход) воды из скважины - 6,0 мЗ/сут.;

2. скважина по ул. Луговая -глубина скважины - 92,0 м. -дебит - 715,2 мЗ/сут.

-действительное потребление (расход) воды из скважины -  108.4 мЗ/сут. -защищенные подземные воды - недостаточно защищенные

-наличие проекта зоны санитарной охраны источника (ЗСО) – отсутствует

-паспорт скважины - нет

-наличие сооружений предварительной очистки, - отсутствует

-наличие сооружений водоподготовки - отсутствуют

-наличие водонапорных башен - 2 шт., расположены по адресу: с.Новицкое, ул. Лесная,№12а; с. Новицкое. ул. Луговая

-материал труб - метал,

протяженность - 9,9

процент износа - 72%

-количество водопотребителей - учреждений -18, их водопотребление ~ 3,4 тыс.мЗ в год

-количество водопотребителей - жилых помещений - 1005 ед, их водопотребление 29,4 тыс мЗ в год.

- индивидуальные водозаборы:

- 117 шт.

Село Фроловка

-Источник  централизованного водоснабжения - 1 скважина (ул. Кооперативная,№4а;)

-глубина скважины -70,0 м.

-дебит - 5,19 л/сек.

-действительное потребление (расход) воды из скважины - 8,0 мЗ/сут.

- подземные воды - недостаточно защищенные

-наличие проекта зоны санитарной охраны источника (ЗСО) - отсутствует

-паспорт скважины - нет

-наличие сооружений предварительной очистки, их состояние - отсутствует

-наличие сооружений водоподготовки - отсутствуют

-наличие водонапорных башен - нет, (установлен гидрофор) -материал труб - метал, протяженность - 2,0 км.

-процент износа - 80%

-количество водопотребителей - учреждений - 5, их водопотребление - 0,9 тыс.мЗ в год

-количество водопотребителей - жилых помещений - нет

- индивидуальные водозаборы:

- 206 шт.

пос. Николаевка

-централизованное водоснабжение - нет данных

- индивидуальные водозаборы:

пос. Николаевка- 131 шт.

жд .рзд. Водопадный,  х Орел

- централизованное водоснабжение - отсутствует.

- индивидуальные водозаборы:

жд.рзд.Водопадный - 1 шт.

хутор Орел - 2 шт.

# 1.12.4. Водоотведение

Сети водоотведения

В    Новицком    сельском    поселении    Партизанского   муниципального   района комбинированная система водоотведения, децентрализованная (выгребные колодцы), сброс сточных вод осуществляется на рельеф.
-централизованное

с. Новицкое,

-Количество подключенных общественных, производственных объектов - 3, количество сточных вод -3,8 тыс.мЗ

-количество - подключенных жилых помещений - 8 ед., количество сточных вод - 10,9 тыс. мЗ

-Численность населения проживающего в канализованном жилье - 209 чел. - Система водоотведения с. Новицкое включает в себя:
- канализационные сети по ул.Лазо, ул. Лесной протяженностью 0,650 км  -Материал труб -метал -Процент износа -100% -Наличие очистных сооружений - отсутствуют.

с. Фроловка

-Количество подключенных общественных, производственных объектов - 2, количество сточных вод - 0,5 тыс.мЗ

-количество - подключенных жилых помещений - нет -Численность населения проживающего в канализованном жилье - нет -Протяженность сетей - 0,100 км. -Материал труб -метал -Процент износа- 100% -Наличие очистных сооружений - отсутствуют

Основными причинами, отрицательно влияющими на водоотведение являются:

-	отсутствие сетей канализации и высокий процент износа существующих (введены  в эксплуатацию с  1965 года) ;

- отсутствие проектной документации, схем сетей, колодцев;

- отсутствие сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод;

- сброс сточных вод на рельеф.

-Неканализованная застройка

с. Новицкое, пос. Николаевка, с. Фроловка (данные по поселению):

-количество общественных объектов - 4, количество вывозимых ЖО- 0,8 тыс.мЗ

Канализация  неблагоустроенного жилья осуществляется в  выгреба.

# 1.12.5. Электроснабжение

На территории Новицкого сельского  поселения электроснабжение осуществляет  филиал ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» следующим образом:

-электроснабжение с. Новицкое осуществляется от ПС «Новицкое» 110/6кВ по двум фидерам ВЛ-6кВ Ф-6 общей протяженностью 13,75км, и Ф-8 общей протяженностью 11,72км. На территории с. Новицкое расположено 14 ЗТП. КТП обшей мощностью 4890кВА.

-электроснабжение п. Николаевка осуществляется от ПС «Новицкое» 11О/6кВ по ВЛ-6кВ Ф-6 общей протяженностью 13.75км. На территории п.(старая) Николаевка расположено 3 ЗТП, КТП обшей мощностью 820кВА а будет введено в работу ещё 2 КТП

- .электроснабжение ж-д рзд. Водопадный осуществляется от ПС «Новицкое» 110/6кВ по ВЛ-6кВ Ф-б с участка линии принадлежащей 42 сети, протяженностью от п. (старая) Николаевка до «Краснополья». На территории ж-д рзд. Водопадный расположены ТП. КТП, ВЛ-0.4кВ принадлежащие РЖД.

- электроснабжение с.Фроловка осуществляется от ПС «Северная» по ВЛ-6кВ Ф-7. общей протяженностью 18,11км. На территории с.Фроловка расположено 15 ЗТП, КТП обшей мощностью 4103кВА.

-электроснабжение х.Орел осуществляется от ПС «Северная» по ВЛ-6кВ Ф-7 с участка линии принадлежащей РЖД, протяженностью 0.3км. На территории х.Орел расположено15 КТП мощностью 4103кВ А с отходящим филером 0,24кВ принадлежащие РЖД.

# 1.12.6. Газоснабжение

Газоснабжение в Новицком сельском поселении  отсутствует.

# 1.12.7. Связь

На территории поселения есть узел почтовой связи, предприятием связи предоставляются следующие виды услуг – интернет, электронно-денежные переводы по всей России.

Связь обеспечивается операторами «Акос», МТС, Мегафон, Ростелеком

«Ростелеком»

Стационарная телефонная связь ж/д разъезд Водопадный. х. Орел отсутствует. Установлены спутниковые таксофоны универсальной услуги по одному в каждом населенном пункте:

«MeгаФон»

В населенных пунктах Новицкого сельского поселения в  наличии на данный момент:

Базовая станция № 250339 в пос Николаевка, высота мачты 30 метров, покрытие: п.Николаевка, с Новицкое, жд.р. Водопадное, эксплуатируется с 2010 года.

Базовая станция № 250243 х.Орел, высота мачты 30 метров, покрытие: х.Орёл, с Фроловка, эксплуатируется с 2007 года.

«МТС»

От оператора МТС на территории поселения в данный момент работает:

Базовая станция № 25-368 сети сотовой радиотелефонной связи федерального стандарта GSМ 900/1600 МГц_и воздушной линии электропередач. Находится: в 335 метрах по направлению на юго-восток от ориентира (дом), расположенного за пределами участка, адрес ориентира, район Партизанский, пос. Николаевка, ул. Беляева, д. 5.

Площадь-225 кв метров, координаты (в государственной системе координат СК-42 град  мин, сек ) 43°05' 26’’северной широты, 133013’01’’ восточной долготы.  Вид разрешённого использования: Эксплуатация объекта связи Кадастровый номер: 25 13 020210 474

«Акос»

По данным оператора сотовой связи на территории Новицкого сельского поселения вышек (базовых станций) сотовой связи ЗАО «АКОС» нет.

По расчётным дачным процент охвата сотовой подвижной связью жилой застройки составляет:

- с. Новицкое, с. Фроловка - 100%.

- п. Николаевка, - 95%.

- хутор Орёл, ж/д разъезд Водопадное - 70%.

В с. Фроловка связь обеспечивается базовой станцией установленной в п. Углекаменск.

В с. Новицкое. п. Николаевка, хутор Орёл, ж/д разъезд Водопадное связь обеспечивается базовой станцией установленной на горе Россыпи

# 1.12.8. Интернет

-доступ в сеть  Интернетна территории Новицкого сельского поселения имеется. Провайдер - ОАО «Ростелеком»:

с. Новицкое- 112 абонентов, из них 10 организаций

с. Николасвка - 243 абонента, из них 12 организаций

с. Фроловка   30 абонентов, из них 7 организаций

# 1.12.9. Телевещание

Охват телевещанием 99,9%-  вешанием программами компаний ОАО «Первый канал» («Первый канал» ка частоте 9 телевизионного канала . ФГУП «ВГТРК  («Россия-1» на частоте 12 телевизионного канала), КГБУ «Общественное телевидение Приморье» («ОГВ» на частоте В телевизионного канала) и ФГУП «ВГТРК» («Россия-Культура» на частоте 25 телевизионного канала). Охват вешанием первым частотным мультиплексом из восьми телевизионных и 3 радиовещательных каналов. Вешание осуществляется на частоте 35 телеканала

# 2. АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Успешное выполнение задач развития Новицкого сельского поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

Для этого необходимо наличие документов,  регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью развития поселения и создания благоприятной среды жизнедеятельности поселения являются:

1) утверждение плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

4) принятие правил землепользования и застройки поселения;

5) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

6) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

# 3. АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН. БЛАГОПРИЯТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим направления градостроительного развития сельского поселения. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее время и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон сельского поселения, возможных угроз.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Внешним фактором социально-экономического развития является экономико-географическое положение Новицкого сельского поселения: Приморский край, на территории которого расположено поселение, имеет уникальную природу и лесные богатства, хороший климат относительно других регионов Дальнего Востока - в частности, для животноводства и растениеводства.

Сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

Анализ состояния сельского поселения сведен в таблицу  и выполнен в виде SWOT-анализа, где проанализированы сильные и слабые стороны.

Таблица
Сильные и слабые стороны сельского поселения

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| 1. Выгодное географическое положение: нахождение на автомагистрали | 1. Периодически возникающие перебои движения рейсовых автобусов |
| 2. Наличие дорог с твердым покрытием, хорошая транспортная доступность | 2. на внутрипоселковых дорогах изношенное асфальтовое покрытие. Местами - его отсутствие. |
| 3. Сохранена социальная сфера – образовательные и медицинские учреждения, работают клубы | 3. Неблагоприятная демографическая ситуация, необходимость ремонта общественных зданий, их сильная изношенность. |
| 4. Наличие земельных ресурсов для ведения сельскохозяйственного производства, личного подсобного хозяйства, индивидуального строительства | 4. Недостаточно развита рыночная экономика. |
| 5. Возможность выращивания и переработки с/х продукции, занятие пчеловодством, лесозаготовки | 5. Низкий уровень благоустройства жилищного фонда. |
| 6. Наличие природных ресурсов для развития специализированных видов туризма | 6. Высокий уровень безработицы. |
| 7. Наличие промысловых ресурсов | 7. Низкая доходная база бюджета поселения |
| 8. Благоприятная экологическая ситуация | 8. Низкий уровень заработной платы |
| 9. Возрастание роли малого бизнеса в экономике поселения, увеличение числа малых предприятий | 9. Низкая покупательная способность |
| 10. Высокий уровень развития средств коммуникаций и информационных технологий в сфере управления (наличие сотовой связи, интернет и др.) | 10. Недостаточно развитая материально-техническая база для развития детских образовательных учреждений, для развития культуры и спорта |
| 11. Близость районного центра | 11. Отсутствие либо недостаточная развитость системы бытового обслуживания |
| 12. Близость железной дороги | 12. Недостаток педагогических и медицинских кадров |
| 13.Производство извести | 13. Недостаток предприятий обслуживания населения |
| 14.Мягкий климат | 14. Плохо организованный досуг |
| 15.Памятники археологии | 15. Низкая себестоимость сельхозпродукции наряду с относительно высокой затратностью |
| 16.Строительный камень в непосредственной близости, возможность его добычи и продажи в другие регионы (близость железной дороги) | 16. Низкое развитие банковской сферы |
| 17.Прочие полезные ископаемые, в т.ч. золото |  |

Таким образом, Новицкое сельское поселение   имеет неплохой потенциал и преобладание положительных факторов над отрицательными, главным образом благодаря наличию транспортной сети, железнодорожного сообщения.

В таблице ниже приведены основные благоприятные возможности развития сельского поселения и потенциальная опасность.

Таблица

Благоприятные возможности и потенциальная опасность развития Новицкого сельского поселения

| Благоприятные возможности | Потенциальная опасность |
| --- | --- |
| 1. Развитие более тесных партнерских отношений с другими муниципальными образованиями | 1. Снижение мотивации к труду, рост безработицы, низкий уровень доходов населения. |
| 2. Развитие малого бизнеса на территории поселения. Приоритетные направления: - дорожный сервис; - предоставление парикмахерских услуг, косметологический кабинет; - ремонт и пошив одежды, ремонт обуви; - распиловка и продажа пиломатериала, столярные услуги; - услуги печника, ремонт и монтаж местного отопления, услуги электрика, строительные и ремонтные работы; - развитие сферы сбора, закупа и переработки дикорастущего сырья; - развитие специализированных видов туризма (охота, рыболовство, пешие маршруты выходного дня по рекам и озерам поселения), вовлечение местных жителей в обслуживание различных сфер туристической деятельности | 2. Снижение квалификации, старение и отток квалифицированных кадров |
| 3. Развитие социальной инфраструктуры | 3. Усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население |
| 4. Развитие личного подсобного хозяйства как источника доходов населения и развития на этом фоне мини предприятий переработки | 4. Нехватка квалифицированной рабочей силы в поселении |
| 5. Использование торфяных месторождений, строительного камня | 5. Высокая доля населения, не обладающая специальными востребованными на рынке труда навыками и умениями, низкая доля людей с высшим образованием и, как следствие, общий недостаток в квалифицированной рабочей силе, низкая культура населения и как следствие низкая мотивация к труду, высокий уровень подверженности населения пагубным привычкам - пьянству, курению; что провоцирует соответствующие болезни |
| 6. Развитие пчеловодства | 6. Наличие незанятого экономически активного населения |
| 7. Организация производства продукции с высокой добавочной стоимостью (круглогодичное производство грибов, ягод, производство препаратов на основе пчеловодства, производство кедрового, пихтового масла, переработка овощей) | 7. Отток молодых специалистов (низкая доля вернувшихся после обучения в ВУЗах) |
| 8. Развитие оздоровительного туризма | 8. Отток молодого экономически активного населения |
| 9. Развитие транспортной сферы | 9. Ухудшение качества детского и материнского здоровья, снижение рождаемости |
| 10. Развитие связи | 10. Недостаточная бюджетная обеспеченность из-за слабой экономической базы |
| 11. Строительство, коммуникации | 11. Отсутствие инвестиционной привлекательности предприятий |
| 12. Привлечение интереса к краеведению- это и туризм, и рабочие места, и повышение культуры населения | 12. Повышение аварийности в жилищно-коммунальной сфере в связи с изношенностью и низким финансированием |
| 13. Доступность транспорта, доставка комбикормов и вывоз сельхозпродукции | 13. Низкий удельный вес собственных доходных источников бюджета, зависимость от трансфертов из бюджетов других уровней |
| 14. Поддержка культурной сферы со стороны администрации (клуб и спортивные площадки) | 14. Снижение объемов продукции в личных подсобных хозяйствах |

Проведенный анализ показывает, что как благоприятные возможности развития, так и потенциальные угрозы  определяются географическим (транспортным) положением и сельской местностью.

Экономический потенциал сельского поселения  значителен, но в настоящее время слабо задействован, особенно в части развития предпринимательства.

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, социально-культурный, бюджетный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решить решать стратегические задачи повышения качества и уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей и фермеров

# 4. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Уровень и качество жизни населения должны рассматриваться как степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых за счет создания экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются  соотношением уровня доходов и стоимости жизни.

Исходя из комплексного анализа, а также выявления сильных и слабых сторон, благоприятных возможностей и потенциальной опасности развития сельского поселения, были определены основные стратегические направления развития.

Среди основных направлений развития поселения выделены экономическое и социальное.

К экономическим направлениям относятся:

1.   Содействие развитию бизнеса и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов, восстановления объектов образования, культуры и спорта;

2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации рабочих мест:

- развитие сферы услуг, в том числе ремонт и сервисное обслуживание автомобилей;

- предоставление парикмахерских услуг, косметический кабинет;

- ремонт и пошив одежды, ремонт обуви;

- распиловка и продажа пиломатериала, столярные услуги, заточка инструментов;

- развитие сферы сбора закупа и переработки дикорастущего сырья;

-различные пункты проката, аренда недвижимости;

- развитие специализированных видов туризма (охота, рыболовство, пешие маршруты выходного дня по рекам и озерам поселения) вовлечение местных жителей  в обслуживание различных сфер туристической деятельности;

- организация производства продукции с высокой добавочной стоимостью (круглогодичное производство грибов, препаратов на основе пчеловодства, производство кедрового, пихтового масла, переработка овощей).

-добыча природных ресурсов

К социальным направлениям развития относятся:

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных и региональных программах, Российских и международных грандов по развитию и укреплению данных отраслей;

-различные выставки, конференции и соревнования

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг, предоставляемых учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта).

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения и развития на этом фоне мини предприятий переработки (глубокая заморозка, сушка, консервация овощей, ягод, грибов, пакетирование свежих овощей):

- привлечение льготных кредитов из краевого бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

- организация торговли населения продукцией с личных подворий;

- по максимуму привлечение населения к участию в сезонных ярмарках для торговли своей продукцией;

- организация закупа молока населения частными предпринимателями;

- помощь населению в реализации мясной продукции;

- поддержка предпринимателей, ведущих закуп продукции с личных подсобных хозяйств  на выгодных условиях для населений.

3. содействие в привлечении молодых специалистов в поселение, различные льготы, предоставление жилья (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

- помощь членам   семей в устройстве на работу;

- помощи в решении вопросов по приобретению молодыми специалистами жилья через районные, региональные и федеральные программы, направленные  на строительство и приобретение жилья, помощи в получении кредитов, в том числе ипотечных.

4. содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным слоям населения:

- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий и различных льготных выплат;

- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.

- помощь в организации досуга детей из многодетных семей

- организация домов престарелых либо патронаж одиноких пенсионеров

5. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление жилищно-коммунальной сферы;

- по программе модернизации ЖКХ;

- по программе «Ветхое жилье» для ремонта и строительство жилья;

- по программам: молодая семья, сельское  жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства и приобретения жилья гражданам, работающим или проживающим на территории  сельского поселения.

6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи.

7. Окончательное освещение территории  сельского поселения

8. Привлечение средств и бюджетов различных уровней на строительство и реконструкцию внутрипоселковых дорог.

# 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

# 5.1. Подготовка и актуализация векторной подосновы с формированием основных оцифрованных слоев и электронная версия проекта генерального плана

Для создания графических материалов Генерального плана Новицкого сельского поселения и формирования в последующем ГИС (Геоинформационной Системы) использовалась топографическая съемка   в масштабе 1: 2 000, предоставленная Администрацией Новицкого сельского поселения, а также проводилось формирование целого ряда дополнительных слоев, необходимых для характеристики территории в различных аспектах  градостроительного анализа.

# 5.2. Развитие планировочной структуры и функциональное зонирование территории

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры сельского поселения является его географическое положение.

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения и представлен, в основном, жилыми образованиями с преимущественной блокированной застройкой.

Комплексная оценка экономического и территориального потенциала поселения предполагает рассмотрение части территорий под перспективную жилую застройку, общественно-деловую и промышленную.

Функциональное зонирование территории сельского поселения

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане   функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Границы функциональных зон определяются с учетом красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных границ. Определенные в генеральном плане зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для разработки документации по планировке территорий и правил землепользования и застройки, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой территориальной зоны.

Для разработки зонирования использован принцип историко-культурного и  экологического приоритета принимаемых решений:

сохранение объектов историко-культурного наследия;

размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию сельских территорий;

Развитие общественно-деловых и рекреационных зон

Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития сельского поселения. Проведение ряда необходимых изменений в зонировании территории: увеличение в балансе территории сельского поселения площади функциональных зон - жилых, общественно-деловых, производственных и пр.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (особо охраняемых природных территорий, санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации).

В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены, соответствующими проектами. В генеральном плане Новицкого сельского поселения границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

# 5.3. Развитие селитебных и общественно-деловых зон

Внутри Новицкого сельского поселения резервными территории для строительного развития являются земли, используемые в настоящее время под огороды, выпасы, неудобицы. Необходимость в расширении территорий под жилую и общественную застройку обусловлена наличием неэффективно используемых территорий и выходом на прогнозируемые показатели:

- обеспечения жилищной обеспеченности на перспективу в размере 30  кв. м общей площади на 1 человека (расчетный срок 2030г.) в целях достижения уровня проживания, соответствующего современным потребностям и стандартам (см табл ниже).

| поселение | жителей | плотность чел/га | необходимая территория на соответствующее к-во человек | прирост | прогноз чел. | по 30 м кв на чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новицкое | 1597 | 3,548889 | 63,88 | 7,8 | 1721,566 | 51646,98 |
| Фроловка | 998 | 2,217778 | 39,92 | 4 | 1037,92 | 31137,6 |
| Николаевка | 3412 | 7,582222 | 136,48 | 0,1 | 3415,412 | 102462,36 |
| Орёл | 14 | 0,031111 | 0,56 | 0 | 14 | 420 |
| Водопадный | 22 | 0,048889 | 0,88 | 0 | 22 | 660 |

- обеспечения оптимального баланса распределения территории населенных пунктов между основными функциональными зонами: селитебной, производственной, коммунальной, внешнего транспорта, рекреационной и др.

Устойчивое развитие селитебных зон в населенных пунктах, как правило, включает нескольких факторов:

- определение зон жилищного строительства в различных планировочно-застроечных систем (как по характеру землепользования, так и по этажности) на свободных территориях.

- упорядочение сложившихся групп кварталов, в том числе и малоэтажной застройки в части дифференциации улично-транспортных элементов в подчинении к общей транспортной структуре поселения;

- включение в структуру селитебной зоны кварталов дачной застройки с сезонным использованием как потенциальную зону застроечно - реконструктивной капитализации с соответствующим преобразованием благоустройства и инженерного обеспечения;

-развитие системы общественных центров во всех частях поселения, организация обслуживающих центров на основных въездах в населенный пункт.

Селитебная зона представлена в основном блокированной одноэтажной и  усадебной застройкой, сформированной вдоль дорожного каркаса.

Зоны жилой застройки разных периодов формирования имеют различный уровень амортизации, но, как правило, относительно низкий уровень инженерного обеспечения и благоустройства.

Развитие  жилой застройки в населенных пунктах предполагается за счет уплотнения и реконструкции существующей жилой застройки.

Общественно-деловая зона в сельском поселении представлена поселковым общественным центром, расположенным в центральной части населенного пункта и включает в себя объекты образования, дошкольного воспитания, спорта, общественного питания, торговли, административно-бытовые учреждения. Развитие данных зон возможно при реконструкции существующих объектов при изменении их параметров и качества за счет рационального перераспределения существующих площадей при увеличении плотности застройки.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в районе нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Анализ наличия и обеспеченности населения спортивными сооружениями показал, что показатели по поселению ниже нормативных рекомендаций. Неравномерное размещение существующих объектов по территории сельской местности, а также отсутствие иных,  не позволяет  жителям регулярно заниматься физкультурой и спортом.

Развитие физкультуры и спорта на территории поселения, как необходимой составляющей формирования здорового поколения, требует разработки целевой программы в проекте мероприятий по реализации генерального плана.

# 5.4. Развитие рекреационных  зон

Рекреационные зоны включают в себя существующие скверы, озелененные поселковые территории, пляжи, естественные и искусственные водоемы. Реконструкция существующих и создание новых рекреационных зон возможно только при системном подходе к проблеме на основании  разработанной проектной документации, выполненной в соответствии с действующими нормами и с учетом современных тенденций и технологий.

В организации туристской, научно-исследовательской, просветительской деятельности ведущее место занимают археологические памятники и природные комплексы.

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности  Новицкого сельского поселения является наличие различных площадок для строительства, возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и возможности инженерного обеспечения их  последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

# 5.5. Развитие производственных зон

Развитие производственного комплекса Новицкого сельского поселения возможно при выполнении следующих условий:

- модернизации промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон, повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий; строительства там объектов научно-производственной, деловой, торговой сфер деятельности, при комплексном благоустройстве, озеленение производственных территорий, улучшении состояния окружающей среды, обеспечении на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращении разрешенных санитарно-защитных зон;

# 5.6. Зоны с особыми условиями использованиями территории

# 5.6.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Новицкое сельское поселение   оказывает непосредственное  влияние на следующие водные объекты:

1. Поверхностные водные объекты - река.  Партизанская, Водопадная, Таежная, ключ Крестьянский.

2. Подземные водные объекты - водоносный горизонт,  используемый  в целях питьевого водоснабжения.

Для всех водных объектов в соответствии с Водным кодексом устанавливаются водоохранные зоны. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. САНПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, от их протяженности от истока до устья (для рек и ручьев), а также  в зависимости от площади акватории (для озер).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для Водных объектов, расположенных на территории  Новицкого сельского поселения в соответствии с Водным кодексом установлены следующие водоохранные зоны:

1). Река Партизанская

– ширина водоохранной зоны - 100 м;

– ширина прибрежной защитной полосы -  50 м.

2). Река Водопадная

– ширина водоохранной зоны - 50 м;

–  ширина прибрежной защитной полосы - 50 м.

- Река Таежная

– ширина водоохранной зоны - 50 м;

–  ширина прибрежной защитной полосы - 50 м.

- Ключ Крестьянский

– ширина водоохранной зоны - 50 м;

–  ширина прибрежной защитной полосы - 50 м.

Режим использования территории, находящейся в водоохранной зоне

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В соответствии с Водным кодексом в границах водоохранных зон запрещаются:

-     использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах, осуществляются в соответствии с лесным законодательством.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос на местности закрепляются водоохранными знаками установленного образца.

Всего существует три типа водоохранных знаков:

- предупреждающие;

- информационные;

- запрещающие.

Предупреждающие знаки не являются обязательными в использовании. Но несут нужную информацию для граждан и юридических лиц в части предупреждения о приближении к территории, на которой установлен специальный режим и проводятся мероприятия по охране водных объектов.

Знак рекомендуется устанавливать, в зависимости от рельефа местности, за 50-100 метров от начала водоохранной зоны водных объектов на автомагистралях, проселочных дорогах и других местах передвижения людей и транспорта.

Информационные и запрещающие знаки являются обязательными в применении.

# 5.6.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Определение границ зоны санитарной охраны и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения, проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения

с. Новицкое,

-Источник водоснабжения — 2 скважины:

1.скважина по ул. Лесная,№12; глубина скважины -110,0 м.; дебит -102,0 мЗ/сут.;

защищенные подземные воды - недостаточно защищенные

наличие проекта зоны санитарной охраны источника (ЗСО) – отсутствует

-паспорт скважины - нет

-наличие сооружений предварительной очистки, - отсутствует

-наличие сооружений водоподготовки - отсутствуют

-действительное потребление (расход) воды из скважины - 6,0 мЗ/сут.;

2. скважина по улЛуговая -глубина скважины - 92,0 м. -дебит - 715,2 мЗ/сут.

-действительное потребление (расход) воды из скважины - 108.4 мЗ/сут. -защищенные подземные воды - недостаточно защищенные

-наличие проекта зоны санитарной охраны источника (ЗСО) – отсутствует

-паспорт скважины - нет

-наличие сооружений предварительной очистки, - отсутствует

-наличие сооружений водоподготовки - отсутствуют

-наличие водонапорных башен - 2 шт., расположены по адресу: с.Новицкое, ул. Лесная,№12а; с. Новицкое. ул. Луговая

-материал труб - метал,

протяженность - 9,9

процент износа - 72%

-количество водопотребителей - учреждений -18, их водопотребление ~ 3,4 тыс.мЗ в год

-количество водопотребителей - жилых помещений - 1005 ед, их водопотребление 29,4 тыс мЗ в год.

- индивидуальные водозаборы:

с. Новицкое - 117 шт.

Село Фроловка

-Источник  централизованного водоснабжения - 1 скважина (ул. Кооперативная,№4а;)

-глубина скважины -70,0 м.

-дебит - 5,19 л/сек.

-действительное потребление (расход) воды из скважины - 8,0 мЗ/сут.

- подземные воды - недостаточно защищенные

-наличие проекта зоны санитарной охраны источника (ЗСО) - отсутствует

-паспорт скважины - нет

-наличие сооружений предварительной очистки, их состояние - отсутствует

-наличие сооружений водоподготовки - отсутствуют

-наличие водонапорных башен - нет, (установлен гидрофор) -материал труб - метал, протяженность - 2,0 км.

-процент износа - 80%

-количество водопотребителей - учреждений - 5, их водопотребление - 0,9 тыс.мЗ в год

-количество водопотребителей - жилых помещений - нет

- индивидуальные водозаборы:

с. Фроловка — 206 шт.

пос. Николаевка

-централизованное водоснабжение- нет данных

- индивидуальные водозаборы:

пос. Николаевка- 131 шт.

жд.рзд Водопадный, х Орел

- централизованное водоснабжение- отсутствует.

- индивидуальные водозаборы:

жд.рзд.Водопадный - 1 шт.

хутор Орел - 2 шт.

Таким образом, на территориях поселения имеются 2 скважины в с Новицкое, 1 в с Фроловка, 110, 92 и 70 м соответственно, но нет ни сооружений предварительной очистки, ни водоподготовки. Процент износа большой. Паспорта скважин также отсутствуют

На объекты водопотребления должен составляться проект зон санитарной охраны. Проект зон санитарной охраны  должен согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

При использовании для водозабора согласно нормам на 1-2 скважины должна быть предусмотрена резервная скважина на случай поломки основных.

Границы поясов зоны санитарной охраны подземного источника

Границы первого пояса

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

30 м при использовании защищенных подземных вод;

50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В Новицком сельском поселении водозаборы недостаточно защищенные, граница первого пояса устанавливается 50 метров

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Граница второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Также основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса зоны санитарной охраны до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по СанПиН 2.1.4.1110-02 и  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток.

Водозаборы поселения недостаточно защищенные, границы второго   и третьего пояса- 400 метров.

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх., которое принимается как срок эксплуатации водозабора, но не  менее 25 лет (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Границы зоны санитарной охраны водопроводных сооружений

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима),

На территории поселения отстойники воды и водонапорные башни отсутствуют, для водопровода ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10м при диаметре водоводов до 1000мм.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Режим использования территории, находящейся в зоне санитарной охраны

Санитарные мероприятия предусматриваются для каждого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с его назначением.

Мероприятия по первому поясу

1). Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2). Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3). Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

4). В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зоны санитарной охраны при их вывозе.

5). Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

6). Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1). Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2). Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3). Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4). Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

5). Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

6). Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

1). Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2). Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3). Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса зоны санитарной охраны - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов зоны санитарной охраны - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта зоны санитарной охраны не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах зоны санитарной охраны, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых  Водным кодексом,  СанПиН 2.1.4.1110-02.

# 5.6.3. Санитарно-защитные зоны от промышленных и коммунально-складских объектов

Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих предприятий, зданий и сооружений промышленного назначения, транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

-обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

-организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (загрязнение атмосферного воздуха и неблагоприятное воздействие физических факторов) являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промплощадки превышают ПДК и/или ПДУ и/или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Санитарно-защитная зона отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку ее территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В составе проекта организации, озеленения и благоустройства санитарно-защитных зон представляется документация в объеме, позволяющим дать оценку проектных решений о соответствии их санитарным нормам и правилам.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны:  для санитарно-защитной зоны шириной 300м – не менее 60%.  Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50м, а при ширине зоны до 100м - не менее 20м.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды.

В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий и натурных исследований.

Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой его мощности

В соответствии с классификацией  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» существующие предприятия  и объекты сельского поселения   имеют следующие санитарно-защитные зоны:

Предприятия и объекты  пятого класса (санитарно-защитная зона 50м):

-АЗС

- Баня;

- Сельское кладбище;

- Котельная муниципальная;

- Автомойка.

Предприятия и объекты  четвертого  класса (санитарно-защитная зона 100м):

- Стоянка грузового междугородного транспорта;

- Производственная база (Тепличное и парниковое хозяйство);

- Склады ГСМ;

- Хозяйство  по выращиванию свиней.

- Производство извести

Режим использования территории, находящейся в зоне санитарной охраны

Не допускается размещение в санитарно-защитной зоне коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий других отраслей промышленности.

Размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования на территории санитарно-защитной зоны не допускается.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

-    объекты для проживания людей;

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоне и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение новых пищевых объектов при исключении взаимного негативного воздействия.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади.

Наличие автомагистрали в санитарно-защитной зоне предприятия не является основанием для снижения процента озеленения, а ее выбросы учитываются в фоновом загрязнении при установлении размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

5.6.4. Санитарно-защитные зоны от объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

В соответствии с ГОСТ 12,1051-90 «Электробезопасность» в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на нормируемых ГОСТ 12.1051-90 «Электробезопасность» расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ.

Существующая линия электропередач  110 КВ  в соответствии с ГОСТ 12.1051-90 «Электробезопасность» имеет защитную полосу шириной 20м.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Санитарный разрыв имеет режим санитарно-защитной зоны, но не требует разработки проекта его организации, в нашем случае достаточно 50м. Наземные гаражи – расстояние до жилых зданий – 10м, до территории школы – 25м.

# 5.6.5. Особо охраняемые природные территории

В границах территории Новицкого сельского поселения произрастают растения, занесенные в красную книгу. На территории Новицкого сельского поселения находятся 2 памятника природы.

Скала Сашин Лобик  Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления:

Дальневосточный федеральный округ›Приморский край›Партизанский район

Общая площадь ООПТ:

12,0 га

Гора Сенькина Шапка ботанический памятник природы  Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления:

Дальневосточный федеральный округ›Приморский край›Партизанский городской округ

Общая площадь ООПТ:

1,0 га

# 5.6.6. Культурное наследие

Долина реки Партизанской, богата древними поселениями разных периодов и типов (от древнего каменного века до позднего средневековья). Наиболее крупные и известные - Николаевское, Шайгинское и Екатериновское городища. Объекты нуждаются в охране.

# 6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важнейшим принципом разработки предложений Генерального плана является приоритет экологических требований к развитию Новицкого сельского поселения. Проектные предложения направлены на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности жителей сельского поселения, недопущение необратимых последствий антропогенного воздействия для природной среды. Генеральный план исходит из необходимости сохранения и развития природного комплекса, как экологического каркаса планировочной структуры сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции, обеспечивающего улучшение санитарно-гигиенического состояния сельской среды и экологическую безопасность развития сельского поселения. Генеральным планом предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах поселения, а также реабилитация и сохранение ландшафтного и биологического разнообразия прилегающих территорий.

В настоящее время существует необходимость в увеличении объемов жилой застройки и производственных объектов. В первую очередь, это связано с организацией санитарно-защитных зон существующих и перспективных производственных зон. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух, сточные воды.

В числе основных задач повышения качества сельской среды предусматривается:

-обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса Новицкого сельского поселения;

-повышение эффективности использования территории Новицкого сельского поселения.

В целом экологическая ситуация Новицкого сельского поселения  оценивается как удовлетворительная благодаря расположению поселения среди территорий занятых естественными лесами и другими природными ландшафтами. Также этому способствует большое количество крупных  и средних водных объектов в окрестностях поселения.

Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения санитарного состояния территории Новицкого сельского поселения, прежде всего почв, атмосферного воздуха, и качества поверхностных и подземных вод. Причиной являются: отсутствие установленных санитарно-защитных зон действующих производственных и коммунальных объектов, отсутствие установленных зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, увеличение транспортного потока автодороги, отсутствие на территории усадебной застройки площадок для мусоросборных контейнеров, отсутствие контроля за  несанкционированными свалками.

# 6.1. Прогноз воздействия на окружающую среду

Прогнозирование возможного влияния основных техногенных факторов воздействия от расширяемых и планируемых производственных и коммунальных объектов на жилую застройку и рекреационные территории.

Возможность влияния основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности представлена в таблице ниже.

Таблица

Влияние основных техногенных факторов на окружающую среду при планируемой хозяйственной деятельности

| Атмосфера | - загрязнение воздуха |
| --- | --- |
| Земля | - отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), загрязнение и утрата почвенно-растительного слоя, овражная эрозия - изменение рельефа при выполнении строительных и планировочных работ; - увеличение нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений |
| Водные ресурсы | загрязнение поверхностных и подземных вод, изменение условий поверхностного стока |
| Гидрологический режим | нарушение гидрологического режима в результате увеличения забора воды из артезианских скважин, в результате увеличения объемов сточных вод. |
| Зеленые насаждения | Сокращение площади естественных зеленых насаждений |

При проведении оценки воздействия объектов строительства на окружающую среду необходимо выявлять:

1. Существующие характеристики состояния окружающей среды в районе расположения объекта;

2. Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

3. Характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации;

4. Возможность аварийных ситуаций на объекте и их последствия.

# 6.2. Прогноз воздействия на лесные экосистемы.

Целью проведения оценки воздействия на лесные экосистемы является предотвращение или смягчение воздействия деятельности (строительство новых жилых, общественных и производственных объектов) на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. Экосистему можно определить как совокупность различных видов растений, животных, микроорганизмов, взаимодействующих друг с другом и с окружающей их средой таким образом, что вся эта совокупность может сохраняться неопределенно долгое время. На расчетный период генерального  плана основным объектом воздействия является почвенно-растительный покров. Для снижения негативного воздействия на почвенно-растительный покров окружающей территории необходимо все работы на проектируемых участках под строительство выполнять с учетом рационального использования земель, соблюдения безопасности и охраны окружающей среды.

Проектом генерального плана предлагается рекультивация земель для  функционального использования – рекреационная зона. Также рекомендуется рекультивация земель при прокладке нового проезда в зоне перспективой жилой застройки.

# 6.3. Шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды воздействий при строительстве и эксплуатации

Проектом генерального плана прогнозируется рост населения, увеличение жилого фонда, транспортного потока по автодороге краевого значения Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, проходящей по территории Новицкого сельского поселения, количество производственных объектов, мощности объектов коммунального хозяйства. В связи с этим,  проектом генерального плана рекомендуется  разработка проектов санитарно-защитных зон для всех производственных и коммунальных  объектов,  соблюдение режимов санитарно-защитных зон.

# 6.4. Изменение водных объектов, качества питьевой воды.

В связи с ростом населения, увеличением жилого фонда, увеличением количества производственных объектов, прогнозируется увеличение  потребления воды, количества сточных вод. Проектом генерального плана рекомендуется  проведение гидрогеологических исследований,    разработка зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, соблюдения режимов этих зон, бурение скважины для водоснабжения новой  усадебной застройки, соблюдение режима водоохранных зон поверхностных водных объектов, вынос и модернизация очистных канализационных сооружений.

# 6.5. Изменение рельефа и параметров поверхностного стока.

Вследствие увеличения  жилой и производственной застройки будет происходить изменение рельефа. Для предупреждения необратимых изменений проектом рекомендуется рациональная вертикальная планировка территорий под новое строительство,  строительство сооружений ливневой канализации (кюветы, лотки, перепускные трубы), укрепление склонов оврагов.

# 6.6. Изменение атмосферного воздуха

Для улучшения существующей ситуации проектом рекомендуется рациональное размещение производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры, использование зеленых насаждений, использование в качестве топлива природного газа (в перспективе), сохранение существующих зеленых насаждений, посадка новых зеленых насаждений.

ВЫВОД:

Любое повышение антропогенной нагрузки вызывает постепенное изменение и трансформацию компонентов естественных экосистем. Увеличение антропогенного воздействия неминуемо приведет к изменениям в состоянии биологических видов населяющих данную территорию. Серьезных изменений в количественном и качественном видовом составе растений и животных на территории Новицкого сельского поселения в результате нового строительства и эксплуатации не прогнозируется. Воздействие на природную среду при соблюдении всех мероприятий, предложенных в проекте будет в пределах допустимой нормы.

# 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки  территории Новицкого сельского поселения.

Система санитарной очистки и уборки территорий поселения должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов. Для обеспечения должного санитарного уровня поселения и эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

На территории Новицкого сельского поселения расположен многоквартирный дом по адресу: с. Новицкое, ул. А.Матросова, д. № 16, в котором требуется провести капитальный ремонт выпусков канализационной системы. Ремонт  выпусков канализационной системы с 1969 года не проводился, вследствии чего система разрушилась и канализационные воды попадают в подвальное помещение данного дома, что нарушает требования СНиП. Планируется потратить: ремонт канализационного выпуска по адресу ул. Матросова, 16 – 213,02 тыс. руб., Срок реализации  - 2012год.

Муниципальная программа «Проведение благоустройства, озеленения и санитарной очистке территории в населенных пунктах Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района» на 2012 – 2015 годы предусматривает:

| Наименование Программы | «Проведение благоустройства, озеленения и санитарной очистке территории в населенных пунктах Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района» на 2012-2015год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | -Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» В соответствии с пунктами 18, 19, 22 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктами 18, 19, 22 статьи 9 Устава Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района |
| Разработчики Программы | Администрация Новицкого сельского поселения |
| Цель и задачи Программы | Охрана здоровья и благополучия жителей Новицкого сельского поселения |
| Сроки реализации Программы | 2012-2015 год |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования программы составляет 2617,0 тысяч рублей. Мероприятия программы реализуются за счет средств местного бюджета Новицкого сельского поселения |
| Перечень основных мероприятий | Перечень основных мероприятий и объемы финансирования представлены в приложении к Программе |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Улучшение санитарного состояния населенных пунктов Новицкого сельского поселения |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Новицкого сельского поселения |

Мероприятия Программы по благоустройству и санитарной очистке   территории Новицкого сельского поселения на 2012-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель | Срок испол-нения | Источ-ник финан-сирова-ния | Финансовые затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Санитарная очистка: - придомовых территорий, скверов от бытового и строительного мусора; -уборка и благоустройство прилегающей территории от мусора и травы (в 15 метровой зоне) | Население Новицкое СП | 2012-2015 |  |  | - | - | - | - |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения: | Новицкое СП | 2012-2015 | Бюджет Новицкого СП | 460,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 |
| 3. | Очистка кюветов, побелка бордюр, деревьев. | Новицкое СП Население, учреждения | 2012-2015 | Бюджет Новицкого СП | 92,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 |
| 4. | Проведение субботников | Новицкое СП учреждения, организации, население | 2012-2015 | Бюджет Новицкого СП | 46,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
| 5. | Содержание и ремонт мест захоронения, памятников участникам ВОВ. Уборка кладбищ | Новицкое СП | 2012-2015 | Бюджет Новицкого СП | 208,00 | 45,00 | 49,00 | 54,00 | 60,00 |
| 6. | Санитарная обрезка деревьев, порослей | Новицкое СП | 2012-2015 | Бюджет Новицкого СП | 72 ,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 |
| 7. | Подсыпка и грейдеровка гравийных дорог, нарезка кюветов. Зимнее содержание дорог. Ремонт подъездных дорог к кладбищам | Новицкое СП Филиал Партизанский ОАО Примавтодор | 2012-2015 | Бюджет Новицкого СП | 920,0 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 260,00 |
| 8 | Ремонт с/хозяйственного рынка в с.Фроловка, пос. Николаевка | Новицкое СП | 2012-2015 | Бюджет Новицкого СП | 46,00 | 20,00 | __ | __ | 26,00 |
| 9 | Изготовление и установка скамеек в парковой зоне села Новицкое, Фроловка | Новицкое СП | 2012-2015 | Бюджет Новицкого СП | 69,00 | 30,00 | __ | __ | 39,00 |
| 10 | Обустройство детской площадки в с. Новицкое | Новицкое СП |  | Бюджет Новицкого СП | 120,00 | 120,00 | __ | __ | __ |
| 11 | Обкос территории общего пользования в населенных пунктах Новицкого СП | Новицкое СП | 2012-2015 | Бюджет Новицкого СП | 69,00 | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 |
| 12 | Спиливание старых деревьев | Новицкое СП | 2012-2015 | Бюджет Новицкого СП | 92,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 |
| 13 | Ремонт колодцев содержание (чистка) | Новицкое СП | 2012-2015 | Бюджет Новицкого СП | 52,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 21,00 |
| 14 | Ямочный ремонт с. Новицкое, с. Фроловка | Новицкое СП | 2012-2015 | Бюджет Новицкого СП | 441,00 | 95,00 | 105,00 | 115,00 | 126,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 2707,0 | 705,00 | 589,00 | 645,00 | 768,00 |

# 7.1. Санитарное состояние территории поселения

Цель раздела - обеспечить организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий, удовлетворяющей требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88).

# 7.2. Определение количества отходов, образующихся в поселении

| Объектов с централизованной канализацией, водоснабжением | Жилых домов | Организаций |
| --- | --- | --- |
| Ед. изм. | домов | человек | штук | человек |
| Новицкое | жителей | вода л/чел | 8 | 209 | 3 |  |
| 2011 год | 1597 | 160 |  |  |  |  |
| по предоставленным данным |  | 10,9 | тыс. куб/год | 3,8 | тыс. куб/год |
| по расчётам |  | из выгребов | 4,858 | тыс. куб/год |
|  |  | твердых |  | 2,652617 | тыс. куб/год |
| максимальное водопотребление | 351,4626 | куб/год | слив |  |
| минимальное водопотребление | 101,1923 | куб/год | слив |  |
| Объектов с централизованной канализацией, водоснабжением | Жилых домов | Организаций |
| Ед изм | домов | человек | штук | человек |
| Фроловка | жителей | вода л/чел | 0 | 0 | 2 |  |
| 2011 год | 998 | 50 |  |  |  |  |
| по предоставленным данным |  | 0 | тыс. куб/год | 0,5 | тыс. куб/год |
| по расчётам |  | из выгребов | 3,493 | тыс. куб/год |
|  |  | твердых |  | 1,657678 | тыс. куб/год |
| максимальное водопотребление | 87,51587 | куб/год | слив |  |
| минимальное водопотребление | 19,76165 | куб/год | слив |  |
| Объектов без централизованного водоснабжения | Жилых домов | Организаций |
| Ед. изм. | домов | человек | штук | человек |
| Николаевка | жителей | вода л/чел | 0 | 0 | 0 |  |
| 2011 год | 3412 | 50 |  |  |  |  |
| по предоставленным данным |  | 0 | тыс. куб/год | 0 | тыс. куб/год |
| по расчётам |  | из выгребов | 11,942 | тыс. куб/год |
|  |  | твердых |  | 5,667332 | тыс. куб/год |
| максимальное водопотребление | 299,2025 | куб/год |  |  |
| минимальное водопотребление | 67,56187 | куб/год |  |  |
| Объектов без централизованного водоснабжения | Жилых домов | Организаций |
| Ед. изм. | домов | человек | штук | человек |
| Орёл | жителей | вода л/чел | 0 | 0 |  |  |
| 2011 год | 14 | 50 |  |  |  |  |
| по предоставленным данным |  | 0 | тыс. куб/год | 0 | тыс. куб/год |
| по расчётам |  | из выгребов | 0,049 | тыс. куб/год |
|  |  | твердых |  | 0,023254 | тыс. куб/год |
| максимальное водопотребление | 1,227678 | куб/год |  |  |
| минимальное водопотребление | 0,277218 | куб/год |  |  |
| Объектов без централизованного водоснабжения | Жилых домов | Организаций |
| Ед. изм. | домов | человек | домов | человек |
| Водопадный | жителей | вода л/чел | 0 | 0 |  |  |
| 2011 год | 22 | 50 |  |  |  |  |
| по предоставленным данным |  | 0 | тыс. куб/год | 0 | тыс. куб/год |
| по расчётам |  | из выгребов | 0,077 | тыс. куб/год |
|  |  | твердых |  | 0,036542 | тыс. куб/год |
| максимальное водопотребление | 1,929208 | куб/год |  |  |
| минимальное водопотребление | 0,435628 | куб/год |  |  |

# 8. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# 8.1.Теплоснабжение

На территории Новицкого сельского поселения имеются 2 объекта обеспечивающие теплом  население и социально культурные объекты. В соответствии п.3.2.1. ПТЭ ТЭУ, предписания РТН от 06.09.2011 г № 05П-06Н-19/1, в соответствии со ст. 3 ФЗ-114 от 25.07.2002 г «О противодействии экстремистской деятельности» органами местного самоуправления необходимо принять профилактические меры, направленные на предупреждение экстремисткой деятельности. На данные объекты должен быть ограничен доступ  посторонних лиц. В целях выполнения данных требований территория котельных должна быть огорожена.

Согласно проектно-сметной документации (Техническое перевооружение котельной) предусмотрена система химводоподготовки. Химводоподготовка способствует предотвращению образования минеральных отложений на внутренней поверхности водогрейных котлов, образования коррозии, увеличению сроков эксплуатации узлов и агрегатов.

Ограждение котельной с. Фроловка

Ограничить доступ посторонних лиц, в целях предупреждения терроризма на особо важном объекте. Согласно п.3.2.1. ПТЭ ТЭУ, Предписание РТН от 06.09.2011 г № 05П-06Н-19/1.

Приобретение установки химводоподготовки для котельных

С целью увеличения срока службы узлов и агрегатов. Согласно п12.1 ПТЭ ТЭУ, Предписание РТН от 06.09.2011 г № 05П-06Н-19/1.

Планируется потратить:

- ограждение котельной с. Фроловка – 157,0 тыс. руб.;

- приобретение установки химводоподготовки для котельных 100,0тыс. руб.;

Расчеты:

На данный момент наблюдается следующая ситуация:

| Новицкое | Жителей | Котель-ных | Мощность | Ед. изм. | Наг-рузка | Ед. изм. | Тепло- сеть | Домов | Предприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| данные | 1597 | 1 | 3,48 | мВт |  | мВт | 4,4 | км | 95 | шт | 7 | шт |
|  |  |  |  | Гкал/час | 1,7 | Гкал |  |  | 5282 | м кв | 2,1 | Гкал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | Гкал |  |  |
| расчет мах теплпоток | Q0мах=q0*A(1+k1) =1168642,5 | к1=0,25 |  |  |
| расчет средний тепл поток | Qom=Qoмах*(ti-tom)/(ti-to)= 616193,3182 | tom=-5,2 | ti=18 | to=-26 |
| расчет годовой расход теплоты | Q0y=86,4*Q0m*n0=10594581435 | n0=199 |  |  |
| Фроловка | Жителей | Котель-ных | Мощность | Ед. изм. | Наг-рузка | Ед. изм. | Тепло-сеть | Домов | Предприятий |
| данные | 998 | 1 |  | мВт |  | мВт | 0,93 | км | 0 | шт | 4 | шт |
|  |  |  | 1,53 | Гкал/час | 1,26 | Гкал |  |  | 0 | м кв | 1,2 | Гкал |
| расчет мах тепл поток | Q0мах=q0*A(1+k1) | к1=0,25 |  |  |
| расчет средний тепл поток | Qom=Qoмах*(ti-tom)/(ti-to) | tom=-5,2 | ti=18 | to=-26 |
| расчет годовой расход теплоты | Q0y=86,4*Q0m*n0 | n0=199 |  |  |
| Николаевка | Жителей | Котель-ных | Мощность | Ед. изм. | Наг-руз-ка | Ед. изм. | Тепло-сеть | Домов | Предприятий |
| данные 2010 год | 3412 | нет |  |  |  |  |  |  | 0 | шт |  | шт |
| (однако (2012 год) - есть школьный спортзал на который тепловые сети есть,а также амбулатория, нач школа- есть теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение.) | 0 | м кв |  | Гкал |
|  | 0 | Гкал |  |  |
| расчет мах тепл поток | Q0мах=q0*A(1+k1) | к1=0,25 |  |  |
| расчет средний тепл поток | Qom=Qoмах*(ti-tom)/(ti-to) | tom=-5,2 | ti=18 | to=-26 |
| расчет годовой расход теплоты | Q0y=86,4*Q0m*n0 | n0=199 |  |  |
| Водопадный | Жите-лей | Котель-ных | Мощность | Ед. изм. | Наг-рузка | Ед. изм. | Тепло-сеть | Домов | Предприятий |
| данные | 22 | нет |  |  |  |  |  |  | 0 | шт |  | шт |
| расчет мах тепл поток | Q0мах=q0*A(1+k1) | к1=0,25 |  |  |
| расчет средний тепл поток | Qom=Qoмах*(ti-tom)/(ti-to) | tom=-5,2 | ti=18 | to=-26 |
| расчет годовой расход теплоты | Q0y=86,4*Q0m*n0 | n0=199 |  |  |
| Орёл | Жителей | Котель-ных | Мощность | Ед. изм. | Наг-рузка | Ед. изм. | Тепло-сеть | Домов | Предприятий |
| данные | 14 | нет |  |  |  |  |  |  | 0 | шт |  | шт |
| расчет мах тепл поток | Q0мах=q0*A(1+k1) | к1=0,25 |  |  |
| расчет средний тепл поток | Qom=Qoмах*(ti-tom)/(ti-to) | tom=-5,2 | ti=18 | to=-26 |
| расчет годовой расход теплоты | Q0y=86,4*Q0m*n0 | n0=199 |  |  |

| выписка из СНИП строительная климатология и геофизика |
| --- |
| Республика, край, область, пункт | Температура наружного воздуха, °С |
|  | Средняя по месяцам |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Партизанск | -14,4 | -10,6 | -3,8 | 4,7 | 10,8 | 15 | 19,3 | 20 | 14,5 | 7,1 | -2,7 | -10,9 |

# 8.2. Водопотребление и водоотведение

В границах территории Новицкого сельского поселения расположены:

- 3 водозаборные скважины:

- 2 скважины на териитории с. Новицкое,

- 1 скважина на территории с. Фроловка

индивидуальные водозаборы:

- на территории с. Новицкое - 117 шт

- на территории п. Николаевка - 131 шт.

- на территории с. Фроловка – 206 шт

- на территории х. Орел – 2 шт

- на территории ж.д. рзд. Водопадный – 1 шт.

Имеющиеся источники питьевого водоснабжения относятся к недостаточно защищенным подземным водам. Область питания водоносного горизонта – это расположенные рядом с поселением водные объекты – река Партизанская и ее многочисленные притоки

Обеспеченность водой в населенных пунктах Новицкого сельского поселения следующая

| Название | Примечание | Данные | Норма | Коэффи-циент неравномер-ности | Полив огородов | Расход воды на пожары | Ед изм | Орга-низа-ции- потребители | Потери | Итого затра-ты воды | Ед изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с централизованным водоснабжением |
| Новицкое | 2011 год | жителей | вода л/чел | мин0,7 | мах1,3 | мин 50 | Мах 90 | до 3 шт |  | 18 шт |  |  |  |
| всего | 1597 | 160 | 178,864 | 332,176 | 79,85 | 143,73 | 100 л/с |  | 326 чел |  |  |  |
| свои скваж | минус 117 | 1480 | 160 | 165,76 | 307,84 | 74 | 133,2 | итого 300 |  | 25% | 30% |  |  |
| всего | 1597 | 230 | 257,117 | 477,503 | 79,85 | 143,73 | до 5 тыс . чел можно с водоёма |  |  |  |  |  |
| итого самое максимальное потребление | (плюс117 и полив) | л/сут | 621,233 | 226,75 | куб/год | 56,68751 | 68,02501 | 351,4626 | куб/год |
| итого самое минимальное потребление | (без117 и полива) | л/сут | 178,864 | куб/год | 65,28536 | 16,32134 | 19,58561 | 101,1923 | куб/год |
| дебит суммарный по двум скважинам | куб/сут | 817,2 | куб/год | 298278 |  |  |  |  |

| Фроловка | 2011 год | жителей | вода л/чел | мин0,7 | мах1,3 | мин 50 | мах90 | до 1 шт |  | 5 шт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| свои скваж | всего | 998 | 50 | 34,93 | 64,87 | 49,9 | 89,82 | 100 л/с |  | 25% | 30% |  |  |
| 206 | минус 206 | 792 | 50 | 27,72 | 51,48 | 39,6 | 71,28 | до 5 тыс чел можно с водоёма |  |  |  |  |  |
| итого самое максимальное потребление | (плюс206 и полив) | л/сут | 154,69 | куб/год | 56,46185 | 14,11546 | 16,93856 | 87,51587 | куб/год |
| итого самое минимальное потребление | (без206 и полива) | л/сут | 34,93 | куб/год | 12,74945 | 3,187363 | 3,824835 | 19,76165 | куб/год |
| дебит по 1 скважине | куб/сут | 44,8416 | куб/год | 16367,18 |  |  |  |  |
| без централизованного водоснабжения |
| Николаевка | 2011 год | жителей | вода л/чел | мин0,7 | мах1,3 | мин 50 | мах90 | до 1 шт |  | шт |  |  |  |
| свои скваж | всего | 3412 | 50 | 119,42 | 221,78 | 170,6 | 307,08 | 100 л/с |  | 25% |  |  |  |
| 131 |  |  |  |  |  |  |  | до 5 тыс чел можно с водоёма |  |  | 30% |  |  |
| итого самое максимальное потребление | (плюс полив) | л/сут | 528,86 | куб/год | 193,0339 | 48,25848 | 57,91017 | 299,2025 | куб/год |
| итого самое минимальное потребление | (без полива) | л/сут | 119,42 | куб/год | 43,5883 | 10,89708 | 13,07649 | 67,56187 | куб/год |
| Орёл | 2011 год | жителей | вода л/чел | мин0,7 | мах1,3 | мин 50 | мах90 | до 1 шт |  | шт |  |  |  |
| свои скваж | всего | 14 | 50 | 0,49 | 0,91 | 0,7 | 1,26 | 100 л/с |  | 25% | 30% |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | можно с водоёма |  |  |  |  |  |
| итого самое максимальное потребление | (плюс полив) | л/сут | 2,17 | куб/год | 0,79205 | 0,198013 | 0,237615 | 1,227678 | куб/год |
| итого самое минимальное потребление | (без полива) | л/сут | 0,49 | куб/год | 0,17885 | 0,044713 | 0,053655 | 0,277218 | куб/год |
| Водопадный | 2011 год | жителей | вода л/чел | мин0,7 | мах1,3 | мин 50 | мах90 | до 1 шт |  | шт |  |  |  |
| свои скваж | всего | 22 | 50 | 0,77 | 1,43 | 1,1 | 1,98 | 100 л/с |  | 25% | 30% |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | можно с водоёма |  |  |  |  |  |
| итого самое максимальное потребление | (плюс полив) | л/сут | 3,41 | куб/год | 1,24465 | 0,311163 | 0,373395 | 1,929208 | куб/год |
| итого самое минимальное потребление | (без полива) | л/сут | 0,77 | куб/год | 0,28105 | 0,070263 | 0,084315 | 0,435628 | куб/год |

# 8.3. Электроснабжение

Обеспеченность электроснабжением в поселках следующая

| Новицкое | Количество жителей | Норма на количество человек | Максимально, ч/год | Итого | Максималь-ное исполь-зование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расчёт | 1597 | 1350 | 4400 | 2155950 | 7026800 |
| на настоящий момент имеющаяся мощность | мощность | к-во | ед.изм |
|  |  | 4890 | кВА |
|  | КТП | 14 | шт |
| Фроловка | Количество жителей | Норма на количество человек | Максимально, ч/год | Итого | Максималь-ное исполь-зование |
| расчет | 998 | 1350 | 4400 | 1347300 | 4391200 |
| на настоящий момент имеющаяся мощность | мощность | к-во | ед.изм |
|  |  | 4103 | кВА |
|  | КТП | 15 | шт |
| Николаевка | Количество жителей | Норма на количество человек | Максимально, ч/год | Итого | Максималь-ное исполь-зование |
| расчет | 3412 | 1350 | 4400 | 4606200 | 15012800 |
| на настоящий момент имеющаяся мощность | мощность | к-во | ед.изм |
|  |  | 820 | кВА |
|  | КТП | 3 | шт |
| Водопадный | Количество жителей | Норма на количество человек | Максимально, ч/год | Итого | Максималь-ное исполь-зование |
| расчет | 22 | 1350 | 4400 | 29700 | 96800 |
| на настоящий момент имеющаяся мощность | мощность | к-во | ед.изм |
|  |  |  | кВА |
|  | КТП | 2 | шт |
| Орёл | Количество жителей | Норма на количество человек | Максимально, ч/год | Итого | Максималь-ное исполь-зование |
| расчет | 14 | 1350 | 4400 | 18900 | 61600 |
| на настоящий момент имеющаяся мощность | мощность | к-во | ед.изм |
|  |  | 100 | кВА |
|  | КТП | 1 | шт |

# 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ)

При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные проблемы и интересы Новицкого сельского поселения. Система мероприятий по реализации поставленных целей развития Новицкого сельского поселения включает основные направления, с учетом первоочередных мероприятий, которые включают разработку правил землепользования и застройки сельского поселения, подготовку документации по планировке территории новой жилой застройки, а также для размещения объектов капитального строительства местного значения.

# 9.1. Содействие развитию предприятий и предпринимательской деятельности

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

  - . Реабилитация предприятий на основе саморазвития при максимальном использовании местных ресурсов (ООО ПКФ «Карбонат», ИП Мирзоев, ИП Морозова, ИП Немец) ООО ПООС ВНИИО (Приморская овощная опытная станция Всероссийского научно-исследовательского Института овощеводства).

  - . Создание и развитие новых промышленных и агропромышленных предприятий, на базе местных ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, минерально-сырьевых и др.) за счет перевода части земель в промышленную зону и зону сельскохозяйственного назначения.

  - . Развитие и модернизация предприятий АПК, с ориентацией их на расширение и углубление переработки сельскохозяйственной продукции и лесного сырья, ремонта техники и оборудования. Это будет возможно лишь с повышением доступности кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, привлекаемыми сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока;

  - . Повышение конкурентоспособности производимой промышленной и сельскохозяйственной продукции в ходе реализации плана развития сельского поселения.

  - . Содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий использующих местное сырье и материалы (производство строительных материалов и изделий, бытовые услуги, производство, переработка, и реализация сельскохозяйственной продукции, транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей и др.). Выполнение задачи по развитию и поддержке малых форм хозяйствования в сельской местности осуществляется в настоящее время в рамках плана развития сельского поселения .

# 9.2. Развитие строительной базы с учетом специфики сельского поселения и задач по реконструкции застройки

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- Развитие предприятий стройиндустрии по выпуску стройматериалов и конструктивных материалов из местного сырья для строительства экономичных и экологически безопасных жилых домов;

- Стимулирование частного предпринимательства в сфере ремонта, реконструкции, нового малоэтажного строительства, благоустройства и инженерного оборудования.

# 9.3. Развитие добычи полезных ископаемых (месторождение строительного камня, производство извести)

# 9.4. Обеспечение устойчивости социально-демографической структуры населения

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- Реализация мер социальной политики, направленных на повышение уровня жизни населения, улучшения здоровья, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы. В настоящее время выполнение данной задачи предусматривается в рамках плана развития Новицкого  сельского поселения.

- Максимально возможное сохранение существующих и создание новых рабочих мест.

- Создание условий для строительства жилья и в первую очередь индивидуального типа.

- Развитие системы переподготовки кадров, профессионального обучения молодежи.

# 9.5. Усиление организационно-хозяйственных, культурно-бытовых и   транспортных связей Новицкого сельского поселения в системе расселения

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

Восстановление, реконструкция и финансовая поддержка предприятий и учреждений, обслуживающих население сельского поселения (АПК, транспорт, материально-техническое снабжение, торговля).

# 9.6. Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное строительство

Существующая в настоящее время проблема низкой обеспеченностью жилья может быть решена также посредством реализации следующих федеральных и региональных программ:

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 288-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановление Правительства РФ от 13 января 2009 г. № 20;

- Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2000 г. № 845 «Об утверждении Положения о жилищном обустройстве вынужденных переселенцев в РФ»;

-  Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013г.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

- Реализация жилищной программы с учетом конкретных условий Новицкого сельского поселения;

- Новое жилищное строительство на свободных территориях: развитие  жилой застройки в населенных пунктах предполагается за счет уплотнения и реконструкции существующей жилой застройки.

- Обеспечение типологического разнообразия нового жилища;

- Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда.

- Федеральный Закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в ред. от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ;

- Федеральный Закон «О порядке определения минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования рынка жилья, за счет средств субъектов РФ и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 30 декабря 2008 г. № 323-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 24.12.2008г. №1001;

# 9.7. Развитие социальной инфраструктуры

Возможности развития социальной инфраструктуры поселения даны в областной целевой программе плане развития Новицкого сельского поселения

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

1 Создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных услуг (прежде всего, медицинского обслуживания и образования), расширение возможностей выбора их населением;

2. Строительство и реконструкция детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

# 9.8. Модернизация и повышение качества инженерно-технической инфраструктуры

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

1. Сохранение работоспособности и функциональной надежности действующих систем инженерного обеспечения, с существенным ростом объемов ремонтно-восстановительных работ.

2. Поэтапный подъем уровня обеспеченности основными видами инженерного оборудования в отстающих по этому показателю районах.

# 9.9. Развитие электроснабжения

Мероприятия по развитию системы электроснабжения  включают:

1.  Строительство необходимого количества трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ, прокладка воздушных линий электропередач 0,4 кВ в проектируемом жилом микрорайоне.

2. Постепенное освещение улиц в жилой застройке.

3. Освещение автомагистрали краевого значения Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, Казанка-Фроловка, подъезд к городу Партизанску, имеющим III техническую категорию в границах поселения в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 «Автодороги».

# 9.10. Развитие связи

Развитие телефонной связи намечается путем расширения существующей телефонной сети на базе цифрования (коммутационной техники линий передачи) и поэтапного внедрения новых услуг.

# 9.11. Развитие водоснабжения

Мероприятия по развитию системы водоснабжения  включают:

1. Переутверждение запасов подземных вод, постоянный контроль за качеством подземных вод.

2. Разработка проекта зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,  который включает:

- определение границ зоны  и составляющих ее поясов;

- план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории зоны санитарной охраны и предупреждению загрязнения источника;

- правила и режим хозяйственного использования территорий всех поясов зоны санитарной охраны.

3. Организация зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

4. Реконструкция водозаборных узлов:

- замена изношенных участков водопроводных труб;

5. Постепенное подключение к централизованной системе водоснабжения всей существующей и планируемой застройки и всех предприятий с прокладкой новых водопроводных сетей.

6. Создание новых оборотных и замкнутых систем водоснабжения на всех предприятиях, использование во всех котельных оборотного  водоснабжения с местной водоподготовкой.

7. Организация полива улиц и зеленых насаждений водой технического качества из поверхностных источников.

Водоснабжение нового жилого фонда планируется осуществлять путем бурения индивидуальных водозаборных скважин. Водоснабжение  перспективной школы и детского сада планируется от существующих водозаборных скважин. Водоснабжение перспективных производственных объектов планируется от новых водозаборных скважин.

# 9.12. Мероприятия по развитию системы бытовой канализации

Мероприятия по развитию системы бытовой канализации, предусмотренные в генеральном плане:

1. Разработка схемы водоотведения.

2. Восстановление и реконструкция очистных сооружений.

3. Постепенное  подключение к централизованной системе бытовой канализации всей  существующей и планируемой жилой и общественной застройки, существующих и планируемых промышленных объектов.

# 9.13. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения включают:

1. Реконструкция и увеличение мощности котельных, восстановление изношенных систем, строительство новых коммуникаций.

2. Благоустройство прилегающей территории котельных, что уменьшит неблагоприятное влияние котельных на окружающую жилую застройку, ограждение территории котельных.

# 9.14.  Совершенствование транспортной инфраструктуры

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

Реконструкция и модернизация сети улиц и дорог, ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих систем.

В основу проектных решений по организации транспорта положена «Схема территориального планирования Партизанского муниципального района», разработанная ФГУП «Госземкадастрсъмка»;

Проектом предусматривается:

1. Реконструкция улиц  и проездов жилой застройки с целью приведения их технических параметров к нормативным в соответствии со СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85.

2. Создание непрерывной пешеходной сети с учетом функционального назначения улиц: проложить пешеходные дорожки шириной 1м вдоль улиц в жилой застройке.

3. Проектирование и строительство уличной сети на территориях новой жилой застройки в увязке с существующей застройкой.

4. Обустройство  пешеходных переходов автодороги краевого значения Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, имеющей III техническую категорию.

5. Реконструкция  автомагистрали краевого значения Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово-Казанка-Фроловка с целью приближения технических параметров к нормативным.

Устройство гаражной и парковочной сети;

В части развития гаражной и парковочной сети необходимо предусмотреть следующее:

1. Строительство автомобильных стоянок в районах новой застройки.

2. Размещение индивидуальных гаражей только на индивидуальных участках.

3. Оборудование площадки для отстоя и техобслуживания междугородного грузового транспорта

# 9.15. Возрождение и совершенствование архитектурно-пространственной среды и сохранение архитектурного наследия

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

1. разработка градостроительных регламентов, закрепляемых в правовом документе градостроительного зонирования (правилах землепользования и застройки сельского поселения) для территорий, занятых  памятниками истории  и природы.

2. Совместно с субъектом федерации – Приморским краем, разработать проекты зон особо охраняемых природных территорий сельского поселения, по результатам которого, в случае необходимости, внести соответствующие изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения;

3. Охрана  объектов культурного наследия в соответствие с разработанными и утвержденными мероприятиями.

Дальнейшее проектирование и благоустройство в соответствии с разработанным генеральным планом

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

1. Всемерное расширение индивидуального жилищного строительства на новых территориях.

2. Упорядоченное использование производственных территорий за счет уплотнения застройки, внедрение новых технологий и повышения технологических требований;

3. Создание пешеходных зон и мест отдыха, благоустройство улиц, (ремонт дорожных покрытий, мощение тротуаров, освещение, восстановление и развитие системы озеленения с учетом сложившихся ландшафтов).

# 9.16.  Повышение социально-экономической и градостроительной эффективности использования территорий

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

1. Разработка и утверждение правил землепользования и застройки Новицкого сельского поселения.

2. Разработка документации по планировке территорий перспективных для застройки элементов планировочной структуры.

# 9.17. Эффективное и качественное использование туристско-рекреационного потенциала сельского поселения

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

1. Определение приоритетных направлений развития туризма в Новицком  сельском поселении

2. Развитие специализированных видов туризма (охота,  рыбалка, туристические маршруты по рекам и озерам поселения, памятникам истории и природы).

# 9.18.  Создание условий для улучшения экологической обстановки

1. Снижение вредных выбросов в воздушный бассейн.

В связи с отсутствием данных по состоянию атмосферного воздуха конкретно по сельскому поселению выдать целевые рекомендации не представляется возможным, однако рекомендации по проведению определённых мероприятий, возможных в условиях сельского поселения, проектом предусматриваются:

- озеленение и благоустройство сельского поселения. Создание лесозащитных полос вдоль автодорог;

- организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс;

- разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных объектов, озеленение существующих санитарно-защитных зон;

- проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.

2. Снижение вредных сбросов в водоёмы.

- организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников, обозначения их на местности, организация контроля за соблюдением их режима;

- строительство очистных сооружений.

3. Санитарная очистка территории.

- Разработка схемы санитарной очистки территории сельского поселения.

- Систематическое проведение санитарной очистки территорий, особое внимание должно уделяться лесным массивам, прилегающим к этим территориям, а также вдоль автодорог.

# 9.19  Предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

1. Предупреждения и снижения ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера:

- введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях и о правилах поведения в этих ситуациях,

- подготовка населения в области защиты от ЧС природного характера,

- проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии ЧС населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения,

- создание резервов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон,

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения,

- в качестве противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров рекомендуем: контроль лесопользователей в отношении устранения нарушений лесопользования, работа с населением через средства массовой информации. Также проведение мониторинга территории сельского поселения на выявление зон расположения торфа на случай предотвращения возможных пожаров. Выполнить оборудование пожарных водоемов, содержание существующих пожарных водоемов в пригодном для использования состоянии,

- подсыпка на проезжие части рассматриваемой территории песка, дорожного

гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие обледенения,

- создание метелезащиты и ветрозащиты наземных инженерно-коммуникационных систем, а также вдоль автомобильных дорог и железной дороги проведение посадки лесонасаждений, высадка защитных полос из деревьев и кустарников.

2. Предупреждение и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте:

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов в период гололеда;

- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- чистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

- организация контроля правил обращения с нефтепродуктами на АЗС, состояния и срока эксплуатации цистерн, а также проведение работ по совершенствованию правил перевозки опасных грузов и внедрения автоматизированных систем.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на пожароопасных и взрывопожароопасных объектах:

- устранение и защита источников возможного воспламенения;

- контроль и соблюдение требований правил безопасности и правильности эксплуатации объекта для исключения возможности аварийных ситуаций вследствие неквалифицированных (ошибочных, преднамеренных) действий отдельных лиц (охраны или персонала);

- своевременное проведение противопожарных мероприятий для ограничения огня в случаях возгорания;

- создание условий для быстрой эвакуации людей и материальных ценностей из зоны пожара;

- подготовка эффективных средств пожарной сигнализации и пожаротушения (автоматические и привозные средства);

- оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам;

- создание и поддержание имеющихся противопожарных водоемов и резервуаров;

- совершенствование службы оповещения работников предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС;

- создание запасов средств помощи при ожогах и отравлениях продуктами горения.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

биолого-социального характера

- разработка комплексного плана мероприятий по защите населения и сельскохозяйственных животных от гнуса, клещей и других опасных насекомых.

Этапы реализации мероприятий

В результате анализа и рассмотрения мероприятий по развитию Новицкого сельского поселения, были определены основные этапы реализации генерального плана и последовательность их выполнения.

Основные этапы реализации генерального плана представлены в таблице 10.

Таблица 10

Этапы реализации генерального плана

| № п/п | Наименование | Параметры объекта | Источник финансирования | Срок реализации | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищная инфраструктура |
| 1.1. | Новое жилищное строительство | Уточняется на стадии рабочего проектирования | Федеральный краевой бюджет, личные средства граждан | 2010 – 2020г.г. | генеральный план |
| 2. | Социально-культурная сфера |
| 2.1. | Строительство и реконструкция культурных центров- библиотек, клубов, кинотеатров | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет сельского поселения, бюджет р-на | 2020 – 2030г.г. | генеральный план |
| 3. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция улиц и проездов жилой застройки с целью приведения их технических параметров к нормативным в соответствии со СНиП 2.07.01-89, СНиП 2.05.02-85 | - в конце проезжих частей тупиковых улиц устройство разворотных площадок размерами 16 х 16 метров; - минимальные радиусы закругления проезжей части улиц в жилой застройке - 5м; | бюджет сельского поселения | 2020 – 2030г.г. | генеральный план |
| 3.2. | Создание непрерывной пешеходной сети с учетом функционального назначения улиц: проложить недостающие пешеходные дорожки вдоль улиц | ширина пешеходных дорожек - 1м | Краевой бюджет, бюджет сельского поселения | 2020 – 2030г.г. | генеральный план |
| 3.3. | Проектирование и строительство уличной сети на территориях новой жилой застройки в увязке с существующей застройкой. | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет сельского поселения | 2010 – 2020г.г. | генеральный план |
| 3.4. | Реконструкция автомагистрали с целью приближения ее технических параметров к нормативным | - замена существующего асфальтового покрытия на асфальтовое покрытие, создающее меньше шума то движущегося транспорта; - создание полосы зеленых насаждений шириной не менее 10м. на прилегающей к автомагистрали территории | Краевой бюджет; бюджет сельского поселения; бюджет р-на | 2020 – 2030г.г. | генеральный план |
| 3.5. | Строительство автомобильных стоянок в районах новой застройки сельского поселения | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет сельского поселения, частные инвесторы | 2020 – 2030г.г. | генеральный план |
| 3.6. | Оборудование автобусной остановки междугороднего пассажирского автотранспорта и пешеходные переходы у автобусной остановки | Уточняется на стадии рабочего проектирования | Краевой бюджет; бюджет сельского поселения; бюджет р-на | 2010 – 2020г.г. | генеральный план |
| 3.7. | Оборудование площадки для отстоя и техобслуживания междугородного грузового транспорта | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет сельского поселения, частные инвесторы | 2010 – 2020г.г. | генеральный план |
| 4. | Рекреационная инфраструктура |
| 4.1. | Строительство мотелей, кафе, парковочных площадок | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет сельского поселения, бюджет р-на, частные инвесторы | 2010 – 2020г.г. | генеральный план |
| 4.2. | Строительство летних познавательных и туристических лагерей | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет сельского поселения, бюджет р-на, частные инвесторы | 2010 – 2020г.г. | генеральный план |
| 5. | Инженерная инфраструктура |
| 5.1. | Разработка и организация проекта зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет р-на, бюджет сельского поселения | 2010 – 2020г.г. | генеральный план |
| 5.2. | Реконструкция водозаборных узлов замена изношенных участков водопроводных труб |  | бюджет сельского поселения, бюджет р-на | 2010 – 2030г.г. | генеральный план |
| 5.3. | Создание новых оборотных и замкнутых систем водоснабжения на всех предприятиях, использование во всех котельных оборотного водоснабжения с местной водоподготовкой | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет сельского поселения; частные инвесторы | 2020 – 2030г.г. | генеральный план |
| 5.4. | Разработка схемы водоотведения | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет р-на, бюджет сельского поселения | 2010 – 2020г.г. | генеральный план |
| 5.5. | Восстановление и реконструкция очистных сооружений | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет р-на, бюджет сельского поселения | 2020 – 2030г.г. | генеральный план |
| 5.6. | Реконструкция и увеличение мощности котельных | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет р-на | 2020 – 2030г.г. | генеральный план |
| 5.7. | Строительство необходимого количества трансформаторных подстанций ТП-6/0,4 кВ, прокладка воздушных линий электропередач 0,4 кВ в проектируемом жилом микрорайоне | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет сельского поселения | 2010 – 2020г.г. | генеральный план |
| 5.8. | Освещение улиц в жилой застройке | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет сельского поселения | 2020 – 2030г.г. | генеральный план |
| 5.9. | Освещение автомагистрали в границах поселения | Уточняется на стадии рабочего проектирования | Краевой федеральный бюджет, бюджет р-на | 2010 – 2020г.г. | генеральный план |
| 5.10 | Разработка схемы санитарной очистки территории поселения | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет сельского поселения | 2010 – 2020г.г. | генеральный план |
| 5.11 | Вынос очистных сооружений бытовой канализации, их оборудование с учетом возможного увеличения объемов сточных вод | Уточняется на стадии рабочего проектирования | Краевой федеральный бюджет, бюджет р-на | 2020 – 2030г.г. | генеральный план |
| 5.18 | Ремонт системы канализации | Уточняется на стадии рабочего проектирования | Федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет р-на | 2013-2020.г. | генеральный план |
| 5.19 | Капитальный ремонт теплотрасс | Уточняется на стадии рабочего проектирования | бюджет р-на, бюджет сельского поселения | 2012-2020.г. | генеральный план |
| 5.20 | Замена утеплителя теплотрасс |  | Краевой бюджет; бюджет сельского поселения; бюджет р-на | 2012-2020.г. | генеральный план |
| 5.21 | Установка потребителям электрической энергии автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии |  | Краевой бюджет, бюджет сельского поселения; | 2012-2020.г. | генеральный план |
| 5.22 | Проведение геологических изысканий на свалках ТБО |  | бюджет р-на | 2012-2020.г. | генеральный план |
| 5.23 | Оформление межевых дел на свалках ТБО |  | бюджет р-на | 2012-2020.г. | генеральный план |

# 10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО  И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

# 10.1. Потенциально опасные природные факторы

Сейсмичность

При возведении объектов капитального строительства необходимо учитывать степень сейсмической интенсивности района строительства и предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий с учетом класса ответственности строящихся сооружений.

Гидрологические условия

Территория Новицкого сельского поселения богата водными ресурсами: поверхностными и подземными водами. Проектом генерального плана рекомендуется  проведение гидрогеологических исследований,    разработка зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, соблюдения режимов этих зон, бурение скважин для водоснабжения новой  усадебной застройки, соблюдение режима водоохранных зон поверхностных водных объектов, строительство очистных канализационных сооружений,  строительство сооружений ливневой канализации (кюветы, лотки, перепускные трубы), укрепление склонов оврагов.

Пожароопасность

Основными причинами возникновения пожаров на территории сельского поселения являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу. Лесные пожары не только наносят ущерб лесопромышленному комплексу, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

На территории поселения имеются земли лесного фонда. Они отделены от земель населенного пункта противопожарными просеками. Земли лесного фонда примыкают к территории поселения с юга и востока.

В целях своевременной и качественной подготовки к тушению лесных пожаров на территории сельского поселения, в соответствии с действующим лесным кодексом Российской Федерации и Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, а также на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ежегодно проводятся мероприятия по подготовке к тушению  пожаров на территории сельского поселения и предусматриваются расходы на охрану и защиту от пожаров.

# 10.2. Потенциально опасные технические объекты

На территории сельского поселения  расположены следующие взрыво-пожароопасные объекты:

- автозаправочные станции;

- дизельная;

- автодорога ;

- земли лесного фонда;

- котельная  на угле;

- ДРСУ (дорожно-ремонтный строительный участок);

Объекты, предсталяющие опасность поражения электрическим полем высокого напряжения:

-трансформаторная подстанция 110/35 кВ.

Объекты, предсталяющие опасность микробного заражения:

- неканализованные стоки, свалка.

Объекты, предсталяющие опасность загрязнеия почв и водных объектов нефтепродуктами:

- автозаправочная станция;

- дизельная;

- автодорога.

Основными причинами возникновения аварий на территории поселения могут быть:

- аварийные разливы нефтепродуктов;

- коррозийные и механические разрушения резервуаров горючих веществ;

- аварии на автомобильной дороге с участием грузового транспорта, перевозящего опасные грузы;

Все перечисленные опасные объекты не являются угрозой для жизни людей, не являются угрозой сильных разрущений при условии соблюдения следующих условий:

- соблюдение технологических процессов;

- установка приборов контроля технологических процессов;

- должное содержание территорий объектов  (ограждение, укладка асфальтобетонного покрытия);

- соблюдение санитарно-защитных зон, санитарных разрывов;

- строительство очистных сооружений и приемников отработанных жидкостей).

Для ликвидации и предотвращения аварий и чрезвычайных ситуаций на всех потенциально опасных объектах должны присутствовать  необходимый инструмент и запас материалов, предназначенных для пожаротушения, средства личной защиты персонала, должны  быть оборудованы и содержаться в должном состоянии водоемы  и емкости для пожаротушения.

(Схемы прилагаются в 1 экз. на 5л.)

Проект Генерального плана Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края принят с изменениями рекомендованными ООО «Проектно-Строительная Компания «Стройрегион» (директор Кузнецова Е.В.)

Председатель оргкомитета по подготовке и

проведению публичных слушаний                                                     О.Н. Бабенко

Секретарь оргкомитета                                                                         С.В. Бойко

Члены оргкомитета                                                                               Н.Л. Деркач

Л.В. Макковеева

Н.Н. Шулепко