ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по содержанию внутрипоселковых

дорог Новицкого сельского поселения (отсыпка)

Требования к качеству, техническим характеристикам товаров, требования  к  его  безопасности,

требования  к  функциональным характеристикам  (потребительским  свойствам)  товара,

требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели

Заказчик: Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края

Перечень выполняемых работ:

выполнение работ по содержанию внутрипоселковых дорог Новицкого сельского поселения (отсыпка) – согласно наименованию, характеристики и объем выполняемых работ на выполнение работ по со-держанию внутрипоселковых дорог Новицкого сельского поселения (отсыпка), перечню улиц  и локального сметного расчета (являются неотъемлемой частью настоящей документации).

Обоснование цены: обоснованием начальной (максимальной) цены является локальный сметный расчет (является неотъемлемой частью настоящей документации)

Особые условия:

работа должна быть выполнена качественно согласно требованиям и нормам на производимые работы;

работа должна быть выполнена в объеме выделенных средств, согласно локально сметного расчета;

указанная в заявке цена должна быть фиксированной без дополнительной индексации;

цена контракта будет оставаться фиксированной на весь срок действия Контракта;

командировочные расходы оплачиваются за счет средств Подрядчика;

работы «Подрядчиком», должны выполняться в соответствии с действующими стандартами, сводами правил, санитарными нормами и правилами, правилами противопожарной безопасности, требованиями к обеспечению безопасности работ, а также требованиями иной действующей нормативной документации применительно к данным видам работ.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности, санитарных норм и правил пожарной и электробезопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Обязательно наличие инструкции по технике безопасности, ответственного за безопасность.

Источник финансирования: Бюджет Новицкого сельского поселения

Цена контракта включает в себя стоимость всех расходов, связанных с исполнением обязательств по контракту, расходов на транспортировку, хранение, погрузку, разгрузку, доставку, установку, налоговые, таможенные и другие обязательные платежи  в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, расходы на оплату работников Подрядчика.

Сроки и порядок оплаты: Оплата производится после фактического выполнения 100% объема всех работ предусмотренных по настоящему Контракту в полном соответствии с техническим заданием на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых дорог Новицкого сельского поселения (отсыпка) и утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом, в течение 10-ти рабочих дней после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленных актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в соответствии с действующими нормативными документами, подписанных Подрядчиком и Заказчиком, а также на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры.

Срок выполнения работ: начало выполнения работ: с момента  подписания муниципального контракта. Окончание выполнения работ: до 30 августа 2013 года.

Подрядчик вправе выполнить работы и сдать Заказчику их результат досрочно.

Во всех пунктах локально сметного расчета, касающихся применяемых материалов с указанием «товарного знака», следует читать «или эквивалент». В отношении материалов, содержащих указания на товарные знаки импортного производителя, следует читать «или эквивалент» (у заказчика отсутствует информация о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом данного товара).

Любые указания в настоящей документации на фирменное наименование, товарный знак производителя товаров и т.п. предполагают возможность участника размещения заказа предложить эквивалентный товар при поставке товара, выполнении работ (оказании услуг), а также при формировании заявки на участие в запросе котировок. При описании товара, который участник размещения заказа предлагает использовать при производстве работ, оказании услуг необходимо указывать полный перечень конкретных характеристик каждого товара, соответствующих положениям данной документации.

Срок предоставления гарантий качества:

Предоставить  срок гарантии нормального функционирования  результатов работы, в соответствии со статьями 724 и 756 Гражданского кодекса РФ.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых дорог Новицкого сельского поселения (отсыпка)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |
| 1 | Перебазировка бульдозера и экскаватора к карьеру и обратно: 2дня –бульдозер; 3дня- экскаватор | маш.час | 15 |  |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 1,2696 1269,6/1000 |  |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 2475,72 1,95*1269,6 |  |

Во всех пунктах, касающихся применяемых материалов с указанием «товарного знака», следует читать «или эквивалент».

Любые указания на фирменное наименование, товарный знак производителя товаров и т.п. предполагают возможность участника размещения заказа предложить эквивалентный товар при производстве работ (оказании услуг), а также при формировании заявки на участие в запросе котировок. При описании товара, который участник размещения заказа предлагает использовать при производстве работ, оказании услуг необходимо указывать полный перечень конкретных характеристик каждого товара .

При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.

Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик (показателей) товара указывать: «не более», «не менее», «соответствует», «в полном соответствии», ставить знаки «+», «-», «V» и т.п., за исключением случаев, если это предусмотрено технической документацией на товар.

При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами товара.

При указании товарного знака использование терминов «или эквивалент»/ «эквивалент» не допускается.

Перечень улиц

пос. Николаевка

1. Совхозная (частично)

2. Советская (частично)

3. Набережная

с. Новицкое

1. Восточная

2. Приморская

3. Юбилейная

4. Южная

_______

Глава Новицкого

сельского поселения                                                                                         А.В. Зражевский