УТВЕРЖДАЮ

Глава Новицкого

сельского поселения

Партизанского муниципального

района Приморского края

___________________А.В. Зражевский

«___»_________2013 г.

на право заключить договор на выполнение работ по

устройству ограждения котельной в с. Фроловка

Требования к техническим, функциональным характеристикам выполняемых работ:

Выполнение работ по устройству металлического ограждения длиной 142 метра и высотой не менее 1,5 метра, из металлических столбов, огражденных сеткой «рабица»

Стоимость работ включает в себя все расходы на строительные, монтажные работы, расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и прочих затрат, предусмотренных законодательством, и является фиксированной на весь период работ.

Требования к качеству выполняемых работ, к  их безопасности:

Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: ГОСТ, СНиП, ТУ, ОГПН, СанПиН и других нормативно-правовых актов.

Подрядчику необходимо обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности пожарной и производственной санитарии, а также чистоту.

Материалы для выполнения работ по устройству ограждения котельной в с. Фроловка предоставляются Заказчиком.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ

по устройству ограждения котельной в с. Фроловка

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Установка металлических оград по металлическим столбам | 100 м ограды | 1,42 |  |  |
| 2 | Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,01 |  |  |
| 3 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0,01 |  |  |
| 4 | Масляная окраска металлических заборов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,84 |  |  |

Глава Новицкого

сельского поселения                                                                                А.В. Зражевский